生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）

项目编号：川投资备【2020-511850-26-03-461795】JXQB-0038 号

建设地点：雅安市雨城区草坝镇

验收单位：雅化锂业（雅安）有限公司

2024 年 4 月 10  日

生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称：雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）

项目编号：川投资备【2020-511850-26-03-461795】JXQB-0038 号

建设地点：雅安市雨城区草坝镇

验收单位：雅化锂业（雅安）有限公司

2024 年 4 月 10  日

# 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1. 1 万吨氯化 锂及其制品生产线建设项目（一阶段） | 行业类别 | 其他城建工 程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 雅化锂业（雅安）有限公司 | 项目性质 | 改扩建 |
| 水土保持方案批复机关、 文号及时间 | 雅安市水利局 2021 年 12 月 28 日，“雅水函〔2021〕211 号 ” |
| 水土保持方案变更批复 机关、文号及时间 | \ |
| 水土保持初步设计批复 机关、文号及时间 | \ |
| 项目起止时间 | 2021 年 8 月~2023 年 10 月 |
| 水土保持方案编制单位 | 四川扬程科技有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | \ |
| 水土保持监测单位 | 四川河川科技有限公司 |
| 水土保持施工单位 | 重庆工业设备安装集团有限公司 |
| 水土保持监理单位 | 康立时代建设集团有限公司 |
| 水土保持设施验收报告 编制单位 | 四川扬程科技有限公司 |

# 二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》和《水利部关于加强事中事后监管规范 生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《四川 省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自 主验收的通知》（川水函〔2018〕887 号）、《水利部关于进一步深化“ 放管服” 改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）的规定，雅化锂业 （雅安）有限公司主持召开了雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级 氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持设施验 收会议。参加会议的有主体工程监理/水土保持监理单位康立时代建设集团有限公 司，水土保持监测单位四川河川科技有限公司，水土保持设施验收报告编制单位 四川扬程科技有限公司，施工单位重庆工业设备安装集团有限公司等代表共 6 人， 会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，建设单位雅化锂业（雅安）有限公司开展了水土保持设施自查 初验。四川扬程科技有限公司提交了项目水土保持设施验收报告，水土保持监理 单位康立时代建设集团有限公司提供了过程资料、监测单位四川河川科技有限公 司提供了项目水土保持监测总结报告，以上报告为此次水土保持设施验收提供了 重要依据。 验收组部分与会代表实地查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单 位关于工程建设和水土保持工作开展情况的介绍，水土保持设施验收报告编制单 位关于水土保持设施验收报告编制情况的汇报，以及监理、监测和施工单位的补 充说明，经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下： （一）项目概况

雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化 锂及其制品生产线建设项目（一阶段）位于四川省雅安市经济开发区永兴大道南 段 99 号（具体为雨城区草坝镇），地理坐标为东经 103 °07 ′42.49 ″，北纬 29 ° 58 ′55.26 ″ ，项目场地西北侧为永兴大道，交通便利。 本项目新建年产 3 万吨电池级氢氧化锂生产线，以锂精矿为主要原料，主要 由转型净化、冻硝及氢氧化锂等车间组成，建成后将实现年产 30000 吨电池级氢 氧化锂，并年产副产品 57000 吨元明粉、1780 吨工业级碳酸锂、700 吨粗制磷酸 锂，建设内容包括中控室、机修车间、净化车间、氢氧化锂成品库房、氢氧化锂 车间、新建硫酸罐区2 个，母液罐区扩建 4 个、休息餐饮、锅炉房扩大、废污水 收集处理池、循环冷却水站、1#母液罐区及泵房、冻硝及硫酸钠、母液处理工房、 2#母液罐区及泵房等及其附属绿化、硬化道路等。 本项目实际总占地面积 8. 17hm2 ，其中永久占地 7.85hm2 ，临时占地 0.32hm2 （临时占地属于项目二阶段用地范围），项目施工场地等根据施工需要均布置于 项目主体工程永久占地范围内，其面积不重复计列 。其中，建构筑物区占地 4.67hm2 、道路硬化区占地 2.40hm2 、绿化区占地 1. 10hm2 ， 占地类型均为工业用 地。土石方总开挖量 0.99 万 m3（ 自然方，下同，含表土剥离 0.42 万 m3 ），回填 土石方总量 0.99 万 m3（表土回覆 0.42 万 m3 ），无外借方，无弃方。工程于 2021 年 8 月开工，2023 年 10 月完工，总工期 27 个月。工项目实际总投资 236000 万 元，土建投资 145000 万元，资金来源为业主自筹。 （二）水土保持方案批复情况 2021 年 9 月，四川扬程科技有限公司完成了《雅化锂业（雅安）有限公司新 增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶

段）水土保持方案报告书》（送审稿）。2021 年 9 月，雅安市水务局组织专家对 《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂 及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书（送审稿）》进行了评 审，并汇总成专家组意见。最终于 2021 年 12 月编制完成《雅化锂业（雅安）有 限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项 目（一阶段）水土保持方案报告书》（报批稿）。2021 年 12 月 28 日，雅安市水 利局以“雅水函〔2021〕211 号 ”对《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万 吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保 持方案报告书（报批稿）》进行了批复。 根据“雅水函〔2021〕211 号 ”批复的《水土保持方案报告》，将本工程分 为建构筑物区、道路硬化区、绿化区等 3 个防治分区，防治责任范围为 8. 17hm2， 其中，建构筑物区 4.67hm2 、道路硬化区 2.40hm2 、绿化区 1. 10hm2 。批复的水土 保持总投资为 114.35 万元，水土保持补偿费 10.624 万元。 （三）、水土保持初步设计或施工图设计情况 2021 年 7 月，中蓝长化工程科技有限公司编制了《雅化锂业（雅安）有限公 司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品一阶段年产 3 万吨 电池级氢氧化锂项目初步设计》。 2021 年 8 月，四川卡森科技有限公司编制了《雅化锂业（雅安）有限公司新 增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目锂辉石 焙烧、酸化工程初步设计说明书》。 工程建设严格按照施工图设计进行施工，无重大方案变更。 （四）、水土保持监测情况

2023 年 10 月，建设单位委托四川河川科技有限公司承担本项目水土保持回 顾性监测工作。对施工期（2021 年 8 月至 2023 年 10 月）工程现场扰动情况、土 石开挖情况、水土流失情况进行回顾性调查监测，并于 2024 年 4 月编制完成水 土保持监测总结报告。 根据水土保持监测总结报告，本工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失 防治责任范围内；水土保持措施运行正常；实施的各项水土保持措施及时到位并 发挥了有效的水土保持作用，满足水土保持要求；落实的水土保持防治措施较好 地控制了项目建设区的水土流失；水土流失防治指标中水土流失治理度 99.75%， 土壤流失控制比 1.38 ，渣土防护率 96.96% 、表土保护率 98.80% ，林草植被恢复 率 100% ，林草覆盖率 13.46% 。六项指标均达到批复的水保方案中确定的防治指 标值，满足水土保持要求。 依据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》 （办水保〔2020〕161 号）中关于“绿黄红 ”三色评价的要求，经各项评价指标 赋分评价后，得到本项目水土保持监测三色评价结果为“绿色”。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2024 年 4 月，四川扬程科技有限公司编制了《雅化锂业（雅安）有限公司新 增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶 段）水土保持设施验收报告》。验收报告结论为：本工程依法依规履行水土保持 方案的编报审批程序；依法依规开展了水土保持监测，委托主体工程监理一并开 展了水土保持监理工作；工程实际措施体系和批复的《水土保持方案》措施体系 一致的，无较大变化；水土保持防治指标达到了批复的《水土保持方案》设计目 标值要求，符合项目实际情况，满足水土保持要求；水土保持分部工程和单位工

程质量评定为合格；足额缴纳了水土保持补偿费，水土流失防治任务基本完成， 水土保持设施运行基本正常，水土保持后续管理维护责任落实，满足水土保持设 施验收条件。经核定，本项目实际防治责任范围为 8. 17hm2。 水土保持措施布局思路根据不同水土流失防治区的特点和水土流失状况，确 定各区的防治重点和措施配置。措施配置中，以工程措施控制大面积、高强度水 土流失，为植物措施的实施创造条件；同时以植物措施与工程措施配套，提高水 土保持效果、节省工程投资、改善生态环境。 本工程实际完成水土保持工程总投资 110.26 万元，其中工程措施 34.79 万元， 植物措施 5.23 万元，临时措施投资 44.53 万元，独立费用 15.09 万元。2022 年 1 月 6 日，建设单位足额缴纳了水土保持补偿费 10.621 万元。 综上所述，验收报告编制组认为，建设单位在工程建设施工过程中，能自觉 遵守水土保持法律法规的规定，按照批复的水土保持方案要求组织开展水土流失 防治工作，基本完成了水土保持方案确定的防治任务，水土保持设施总体上发挥 了较好的保持水土、改善生态环境的作用。该项目水土保持投资基本到位，资金 使用合理，水土保持各项工程质量总体合格，经试运行期的检验，水土保持设施 运行基本正常，未发现重大工程质量缺陷，符合验收条件，可以进行竣工验收。 （六）验收结论 综上所述，验收组认为：该项目实施过程中依法编报了水土保持方案，足额 缴纳了水土保持补偿费，实施了水土保持方案批复的防治措施，完成了水土流失 防治任务;建成的水土保持设施质量总体合格,水土流失防治指标达到了水土保 持方案确定的目标值，有效控制了项目区的水土流失;开展了水土保持监理、监 测工作;运行期的管理维护责任落实,符合水土保持设施验收的条件，同意该项目

水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 为进一步做好雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持工作，验收组要求： 加强已建成水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  | 雅化锂业（雅安）有限公司 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
| 成员 |  | 康立时代建设集团有限公 司 | 监理工程师 |  | 监理单位 |
|  |  | 重庆工业设备安装集团有 限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |
|  | 贺 雷 | 四川河川科技有限公司 | 工程师 |  | 水土保持 监测单位 |
|  | 张义琳 | 四川扬程科技有限公司 | 工程师 |  | 验收报告 编制单位 |
|  | 王伍各 | 四川扬程科技有限公司 | 工程师 |  |  |