雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电

池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品 生产线建设项目（一阶段）

水土保持监测总结报告

建设单位：雅化锂业（雅安）有限公司

监测单位：四川河川科技有限公司 二〇二四年四月

雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及

1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）

水土保持监测总结报告 责任页

四川河川科技有限公司

| 责任 | 姓名 | 职位及职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准 | 贺 雷 | 工程师 |  |
| 核定 | 王冠勇 | 高工 |  |
| 审查 | 江贤聪 | 高工 |  |
| 校核 | 贺志明 | 高工 |  |
| 项目负责人 | 李 梦 | 总监测工程师 |  |
| 报告编写 | 熊 建 | 监测 工程师 | 建设项目及水土保持工 作概况、监测内容及方法 |  |
|  | 付虹霖 | 监测 工程师 | 重点对象水土流失动态 监测、水土流失防治措施 监测 |  |
|  | 邱代辉 | 监测员 | 土壤流失情况监测、水土 流失防治效果监测结果、 结论、附图及有关资料 |  |

前言

雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及 其制品生产线建设项目（一阶段）（以下简称“本项目/本工程”）位于四川省雅安市 经济开发区永兴大道南段 99 号（雨城区草坝镇），经纬度为：东经 103 °7'42.49"， 北纬 29 °58'55.26" ，项目场地西北侧为永兴大道，交通便利。

本项目主要建设内容为： 中控室、机修车间、净化车间、氢氧化锂成品库房、 氢氧化锂车间、新建硫酸罐区 2 个，母液罐区扩建 4 个、休息餐饮、锅炉房扩大、 废污水收集处理池、循环冷却水站、1#母液罐区及泵房、冻硝及硫酸钠、母液处理 工房 、2#母液罐区及泵房等及其附属绿化 、硬化道路等 。本项 目 占地总面积为 8. 17hm2 ，其中建构筑物区 4.67hm2 ，道路硬化区 2.40hm2 ，绿化区 1. 1hm2。

本项目实际总挖方量 0.99 万 m3（其中表土剥离 0.42 万 m3 ， 自然方，下同）， 总填方 0.99 万 m3（含绿化覆土 0.42 万 m3 ），无借方，土石方挖填平衡，无余方， 因此也不设置弃渣场。

工程于 2021 年 8 月开工，2023 年 10 月全部建设完工，建设总工期27 个月。工 程总投资 236000 万元，其中土建投资 145000 万元，资金来源为项目业主自筹。

2020 年 5 月，雅化锂业（雅安）有限公司填报了四川省固定资产投资项目备案 表，备案号：川投资备【2020-511850-26-03-461795】JXQB-0038 号。

2020 年 6 月，雅化锂业（雅安）有限公司编制了雅安锂业二期可研报告。

2021 年 7 月， 中蓝长化工程科技有限公司编制了《雅化锂业（雅安）有限公司 新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品一阶段年产 3 万吨电池级 氢氧化锂项目初步设计》。

2021 年 8 月，四川卡森科技有限公司编制了《雅化锂业（雅安）有限公司新增 年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目锂辉石焙烧、 酸化工程初步设计说明书》。

2021 年 8 月，建设单位委托四川扬程科技有限公司开展“雅化锂业（雅安）有 限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目 （一阶段）”水土保持方案编制工作。四川扬程科技有限公司于 2021 年 9 月编制完 成了《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂

及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书（送审稿）》。

2021 年 9 月，雅安市水利局组织专家对本项目进行了评审，四川扬程科技有限 公司于 2021 年 12 月完成了《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢 氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书（报 批稿）》。

2021 年 12 月 28  日，雅安市水利局以《关于雅化锂业（雅安）有限公司新增年 产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土 保持方案的批复》（雅水函〔2021〕211 号）对本项目方案报告书进行了批复。

根据“雅水函〔2021〕211 号”批复的《关于雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保 持方案报告书》，本工程分为建构筑物和道路硬化区、绿化区 3 个防治分区，项目 防治责任范围为 8. 17hm2 ，其中建构筑物区 4.67hm2 、道路硬化区 2.40hm2 、绿化区 1. 10hm2。项目总挖方量为 0.99 万 m3（ 自然方，下同），总填方 0.99 万 m3，无借方， 无弃方。工程区水土流失防治指标执行建设类项目水土流失防治一级标准。批复的 防治指标值为：水土流失治理度 97% ，土壤流失控制比 1.0 ，渣土防护率 92% 、表土 保护率 92% ，林草植被恢复率 97% ，林草覆盖率 13%。

按照《中华人民共和国水土保持法》、《四川省水利厅转发水利部关于加强事  中事后监管范围生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函[2018]887 号） 以及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保 [2019]160 号）等法律、法规和文件的规定，有水土流失防治任务的生产建设项目， 建设和管理单位应开展水土保持监测工作。2023 年 10 月，雅化锂业（雅安）有限公 司委托四川河川科技有限公司（以下简称“ 我公司” ）负责本工程的水土保持监测工 作。

接受委托后，我公司成立了雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级 氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持监测项目部， 并组织专业技术人员深入施工现场，根据《水土保持监测技术规程》等技术规范的 要求、结合批复的水土保持方案报告书以及部分施工技术资料，监测项目部组织有 关技术人员制定监测工作计划，根据项目实际情况，确定监测技术路线，监测期间， 我公司监测组人员实地进场开展了监测工作，调查了工程区水土流失现状和水土保

持措施实施情况， 由于委托时间较滞后，监测组进场时，项目建设已经完工，本次 主要是针对项目运行初期的恢复情况进行监测，项目前期的监测主要是通过回顾调 查的形式进行开展。

在监测工作中，我公司根据 GB/T19001-2000 标准要求，结合本工程情况，对监 测期间的水土保持监测数据进行检查核实，确保监测成果的质量。监测工作完成之 后，及时对监测获得的数据进行了分析和深入细致的探讨，在现场监测、调查和收 集工程资料的基础上，经内业计算与分析，该工程的六项防治指标分别为：水土流 失治理度 99.75% ，土壤流失控制比 1.38 ，渣土防护率 96.96% 、表土保护率 98.80%， 林草植被恢复率 100% ，林草覆盖率 13.46%。

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》 （办水保〔2020〕161 号）中关于“绿黄红”三色评价的要求，经各项评价指标赋分评 价后得分为 89 分，本项目水土保持监测三色评价结果为“绿色”。

本工程监测工作，得到了项目建设单位、设计单位、施工单位、监理单位及各 级水土保持部门的大力支持和协助，在此深表谢意。

水土保持监测特性表

| 项目名称 | 雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化 锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段） | 建设单位 | 雅化锂业（雅安）有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 | 新建年产 3 万吨电池级氢氧化锂生产线，以锂精矿为主要 原料，主要由转型净化、冻硝及氢氧化锂等车间组成，建 成后将实现年产 30000 吨电池级氢氧化锂，并年产副产品 57000 吨元明粉、1780 吨工业级碳酸锂、700 吨粗制磷酸锂 | 建设地点 | 雅安市雨城区 |
|  |  | 所属流域 | 青衣江流域 |
| 工程总工期 | 2021 年 8 月开工，2023 年 10 月完工，总工期 27 个月 | 工程总投资 | 工程总投资 236000 万元 |
| 水土保持监测指标 |
| 监测单位 | 四川河川科技有限公司 | 联系人及电话 |  |
| 典型自然地理类型 | 低山地貌 | 防治标准 | 一级标准 |
| 监测内容 | 监测指标 | 监测方法（设施） | 监测指标 | 监测方法（设施） |
|  | 1、水土流失状况监测 | 回顾调查、定点监测 | 2 、防治责任范围监测 | 调查监测、GPS 定位仪 |
|  | 3、水土保持措施情况 监测 | 典型调查、资料分析 | 4 、防治措施效果监测 | 查阅资料、现场调查、地面监 测 |
|  | 5、水土流失危害监测 | 调查、巡查监测 | 水土流失背景值 | 300t/km2﹒a |
| 方案设计防治责任范围 | 8. 17hm2 | 土壤容许流失量 | 500t/km2﹒a |
| 水土保持投资 | 114.35 万元 | 水土流失目标值 | 500t/km2﹒a |
| 防治 措施 | 建构筑物 | （1）工程措施：剥离表土 0.42 万 m3。 （2）临时措施：防雨布苫盖 1.5hm2。 |
|  | 道路硬化区 | （1）工程措施：排水沟 1465m。 （2）临时措施：洗车槽 1 个、临时排水沟 1256m 、临时沉砂池 4 座 、防雨布苫盖 0.82hm2、 临时土袋拦挡 35m3。 |
|  | 绿化区 | （1）工程措施：表土回覆 0.42 万 m3。 （2）植物措施：景观绿化 1. 10hm2。 （3）临时措施：临时排水沟 352m ，防雨布苫盖 0.51hm2。 |
| 监测结论 | 防治效果 | 分类分级指标 | 目标值 | 达到 值 | 实际监测值 |
|  |  | 水土流失治理度（%） | 97 | 99.75 | 措施治 理达标 面积 | 1.08hm2 | 永久建筑物 及硬化面积 | 7.07 hm2 | 防治责 任范围 | 8. 17hm2 |
|  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.38 | 土壤流失监测情 况 | 360 t/km2﹒ a | 容许土壤流失 量 | 500t/km2﹒a |
|  |  | 渣土防护率（%） | 92 | 96.96 | 实际挡护渣量 | 0.96 万 m3 | 总弃（堆）渣量 | 0.99 万 m3 |
|  |  | 表土保护率（%） | 92 | 98.80 | 剥离并保护表土 数量 | 0.415 万 m3 | 可剥离表土总 量 | 0.42 万 m3 |
|  |  | 林草植被恢复率（%） | 97 | 100 | 恢复林草植被面 积 | 1. 10hm2 | 恢复林草植被 面积 | 1. 10hm2 |
|  |  | 林草覆盖率（%） | 13 | 13.46 | 恢复林草植被面 积 | 1.1 0hm2 | 水土流失防治 责任范围 | 8. 17hm2 |

|  | 水土保持治理达 标评价 | 经监测组现场核实，本项目除基本不产生水土流失的建构筑物区及道路硬化区域外，其余部 分全部进行了绿化恢复，满足水土保持要求；其余各项防治指标均达标 |
| --- | --- | --- |
|  | 总体结论 | 1 建设单位重视水土保持工作，组织管理措施到位，很好的完成了各项防治任务。 2 水土保持方案制定的水土保持措施基本得到落实，水保措施布局合理，质量优良。 3 水土流失防治效果显著，达到国家规定的防治标准。 |
| 主要建议 | 做好水保工程设施的维护、管理工作，加强林草植被的管理和培育。落实建设单位监测的主 体责任，确保安全运行。 |

生产建设项目水土保持监测三色评价及赋分表

| 项目名称 | 雅化锂业（雅安）有限公司新增年产5万吨电池级氢氧化锂及1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段） |
| --- | --- |
| 监测时段和防治责 任范围 | 2021年 3 季度 — 2024年 1 季度， 8.17 公顷 |
| 三色评价结论 | 绿色☑ 黄色□ 红色□ |
| 评价指标 | 分值 | 得分 | 赋 分 说 明 |
| 扰动 土地 情况 | 扰动范围 控制 | 15 | 15 | 工程严格控制施工扰动范围，未超出水保方 案批复的防治责任范围 |
|  | 表土剥离 保护 | 5 | 4 | 项目表土按要求进行了剥离及保护，但保护 措施不够到位 |
|  | 弃土（石、 渣）堆放 | 15 | 15 | 本项目无永久弃渣场 |
| 水土流失状况 | 15 | 15 | 水土流失总量未超出水保方案预测量，水土 流失整体控制良好 |
| 水土 流失 防治 成效 | 工程措施 | 20 | 15 | 施工期间部分措施实施较为滞后 |
|  | 植物措施 | 15 | 12 | 施工期间部分区域植物措施实施不到位、不 及时 |
|  | 临时措施 | 10 | 8 | 施工期间个别工点临时措施防护不到位 |
| 水土流失危害 | 5 | 5 | 未发生水土流失危害事件 |
| 合 计 | 100 | 89 |  |

目录

1、建设项目及水土保持工作概况 	- 1 -

1.1 建设项目概况 	- 1 -

1.2 水土保持工作情况 	- 9 -

1.3 监测工作实施情况 	 - 11 -

2 监测内容与方法 	 - 16 -

2.1 扰动土地情况 	- 17 -

2.2 取料（土、石）、弃渣（土、石等） 	 - 17 -

2.3 水土保持措施 	- 17 -

2.4 水土流失情况 	- 18 -

3、重点对象水土流失动态监测 	- 20 -

3.1 防治责任范围监测 	- 20 -

3.2 取料监测结果 	- 21 -

3.3 弃渣监测结果 	- 21 -

3.4 土石方流向情况监测结果 	- 22 -

3.5 其他重点部位监测结果 	- 22 -

4、水土流失防治措施监测结果 	- 24 -

4.1 工程措施监测结果 	- 24 -

4.2 植物措施监测结果 	- 25 -

4.3 临时措施监测结果 	- 25 -

4.4 水土保持措施防治效果 	- 27 -

5 水土流失情况监测 	- 29 -

5.1 水土流失面积 	- 29 -

5.2 土壤流失量 	- 30 -

5.3 取土、弃渣潜在土壤流失量 	- 32 -

5.4 水土流失危害 	- 32 -

6、水土流失防治效果监测结果 	- 33 -

6.1 水土流失治理度 	- 33 -

6.2 水土流失控制比 	- 33 -

6.3 渣土防护率 	- 34 -

6.4 表土保护率 	- 34 -

6.5 林草植被恢复率 	- 34 -

6.6 林草覆盖率 	- 34 -

7、结论 	 - 36 -

7.1 水土流失动态变化 	- 36 -

7.2 水土保持措施评价 	- 37 -

7.3 三色评价 	 - 38 -

7.4 存在问题及建议 	- 38 -

7.5 综合结论 	 - 38 -

8 附图及有关资料 	 - 40 -

8.1 监测照片 	 - 40 -

8.2 附件、附图 	- 42 -

# 1 、建设项目及水土保持工作概况

## 1.1 建设项目概况

### 1.1.1 项目基本情况

#### 1.1.1.1 地理位置

雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及 其制品生产线建设项目（一阶段）位于四川省雅安市经济开发区永兴大道南段 99 号 （具体为雨城区草坝镇），经纬度为：东经 103 °7'42.49" ，北纬 29 °58'55.26" ，项 目场地西北侧为永兴大道，交通便利。

工程地理位置见图 1.1-1。

项目地理位置

图 1.1-1 地理位置图

1、工程名称：雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）；

2 、工程性质：改扩建；

3 、建设单位：雅化锂业（雅安）有限公司；

4 、工程建设地点：雅安市雨城区草坝镇；

5 、工程内容及规模：新建年产 3 万吨电池级氢氧化锂生产线，以锂精矿为主要 原料，主要由转型净化、冻硝及氢氧化锂等车间组成，建成后将实现年产 30000 吨 电池级氢氧化锂，并年产副产品 57000 吨元明粉、1780 吨工业级碳酸锂、700 吨粗

制磷酸锂。

6 、工程占地：本项目总 占地面积 8. 17hm2 ，其中永久占地 7.85hm2 ，临时占地 0.32hm2 ， 占地类型为工业用地。

7、工程土石方：本项目总挖方量 0.99 万 m3（其中表土剥离 0.42 万 m3 ，自然方， 下同），总填方 0.99 万 m3（含绿化覆土 0.42 万 m3 ），无借方，无余方。

8、建设工期：工程于 2021 年 8 月开工，2023 年 10 月全部建设完工，建设总工 期 27 个月。

9 、项目建设投资：工程总投资 236000 万元，其中土建投资 145000 万元，资金 来源于业主自筹。

#### 1.1.1.2 工程特性及项目组成

本项目属点型工程，项目主要建设内容包括中控室、机修车间、净化车间、氢 氧化锂成品库房、氢氧化锂车间、新建硫酸罐区 2 个，母液罐区扩建 4 个、休息餐 饮、锅炉房扩大、废污水收集处理池、循环冷却水站、1#母液罐区及泵房、冻硝及 硫酸钠、母液处理工房、2#母液罐区及泵房等及其附属绿化、硬化道路等。

#### 1.1.1.3 工程占地

1 、方案批复占地

根据批复的《水土保持方案报告书》，本项目总占地面积 8. 17hm2 ，其中永久占 地 7.85hm2 ，临时占地 0.32hm2 ， 占地类型为工业用地。批复占地面积见表 1.1-1。

表 1.1-1 批复占地面积（单位：hm2）

| 行政区划 | 项目组成 | 占地类型 | 占地性质 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业用地 | 永久占地 | 临时占地 |  |
| 雨城区 | 建构筑物区 | 4.67 | 4.67 | / | 4.67 |
|  | 道路硬化区 | 2.40 | 2.08 | 0..32 | 2.40 |
|  | 绿化区 | 1.10 | 1.10 | / | 1.10 |
| 合计 | 8.17 | 7.85 | 0..32 | 8.17 |

2 、实际占地

通过查阅设计、施工、监理等资料并结合项目现场调查，本项目实际总占地面 积 8. 17hm2，其中永久占地 7.85hm2 ，临时占地 0.32hm2 ，占地类型为工业用地，工程 实际占地情况见下表 1.1-2。

表 1.1- 2 实际占地面积统计表（单位：hm2）

| 行政区划 | 项目组成 | 占地类型 | 占地性质 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业用地 | 永久占地 | 临时占地 |  |
| 雨城区 | 建构筑物区 | 4.67 | 4.67 | / | 4.67 |
|  | 道路硬化区 | 2.40 | 2.08 | 0.32 | 2.40 |
|  | 绿化区 | 1.10 | 1.10 | / | 1.10 |
| 合计 | 8.17 | 7.85 | 0..32 | 8.17 |

#### 1.1.1.4 项目土石方

1 、批复的土石方情况

根据批复的《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》，本项目总 挖方量为 0.99 万 m3（其中表土剥离量为 0.42 万 m3 ，自然方，下同），总填方量 0.99 万 m3（其中表土回铺量为 0.42 万 m3 ），无借方，无弃方。

2 、实际土石方情况

根据查阅施工、监理、竣工资料，本项目实际总挖方量为 0.99 万 m3（其中表土 剥离量为 0.42 万 m3 ，自然方，下同），总填方 0.99 万 m3（含绿化覆土 0.42 万 m3）， 无借方，项目土石方挖填平衡，无永久弃渣，因此也不设置弃渣场。项目实际土石 方平衡情况详见表 1.1-3 、表 1.1-4。

表 1.1- 3 项目实际土石方平衡表（ 自然方、单位：万 m3）

| 项目组成 | 挖方 | 填方 | 土石方调配 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土石方 | 表土 | 合计 | 表土 | 土石方 | 合计 | 调入 | 调出 | 数量 | 去向 |
| 建构筑物区 | 0.32 | 0.42 | 0.74 | 0 | 0.08 | 0.08 |  | 0.66 | 0 |  |
| 道路硬化区 | 0. 12 | 0 | 0. 12 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.2 |  | 0 |  |
| 绿化区 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.42 | 0.17 | 0.59 | 0.42 |  | 0 |  |
| 合计 | 0.57 | 0.42 | 0.99 | 0.74 | 0.25 | 0.99 | 0.66 | 0.66 | 0 |  |

表 1.1-4 土石方工程量对比表（单位：万 m3）

| 项目 | 方案设计 | 施工实际 | 变化(+/-) | 变化率(%) | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖方 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0% | / |
| 填方 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0% |  |
| 表土 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0% |  |
| 弃方 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |

项目实际土石方情况与方案批复的一致，主要是方案编制阶段项目已开工建设， 且本项目为厂房项目，无地下室工程，土石方工程主要是场平，经调查复核，方案 批复后的建设阶段土石方工程未再发生变化，因此项目土石方挖填情况与方案编制 阶段一致。

#### 1.1.1.5 建设工期及投资

工程于 2021 年 8 月开工，2023 年 10 月完工，总工期27 个月。工程总投资 236000 万元，其中土建投资 145000 万元，资金来源于业主自筹。

### 1.1.2 项目区概况

#### 1.1.2.1 地形地貌

雅安北部邛崃山南延到西部二郎山，与北部南延的夹金山会合。西南部为西北 —东南走向的大雪山伸入市域。南部和东南部有大相岭与小相岭。全市地形呈北、 西、南地势高，东部地势较低的地理格局。西南、西北边缘地带的极高山终年积雪， 其中石棉与康定、九龙交界的无名山顶海拔5793 米，为本市最高峰。高山（海拔3500~ 5000 米）分布于宝兴、天全西北部和石棉西南部等地，相对高差可达 1000-2000 米， 此两类地形占全市总面积 21% 。分布于各县区的中山（海拔 1000-3500 米） 占总面 积 69% ，范围广，面积大。低山（海拔 500-1000 米）仅占 4% ，主要在雨城区和名 山一带。丘陵与平坝占总面积的 6% ，多集中于河谷两侧，以青衣江两岸最多。河谷 东端出境处海拔 627 米，为全市最低点。

项目位于四川省雅安市雨城区草坝镇均田村，雅安市经济开发区园区名兴草大 道从场地南西侧通过，交通便利。场地海拔标高在 560~580m 之间，原始地貌主要为 工业用地，地表主要呈馒头状土包及小沟、坎分布。场地地貌单元属于低山地貌， 微地貌为浅丘地貌。项目区远离青衣江及支流，周边临近地段无大河、深沟分布， 最大洪水水位对项目建设无影响。场地邻近无区域性活动断裂通过，无滑坡、崩塌、 泥石流等不良地质作用，场地整体稳定性较好。

#### 1.1.2.2 区域地质及地震

1 、地质构造

从区域上看，场地区域地质构造属成都平原凹陷、熊坡背斜雁行带，地史与盆 地发育史密切相关，三叠系末期运动，川西结束了海侵阶段，隆起成陆地，为印支 期造山运动；老第三系为喜 山运动期，盆地边缘随褶皱断裂隆起，褶皱构造为区内

地质构造的主体，断裂构造在西北部比较 发育。受龙门山北东向构造带和川滇南北 向构造带的影响，区内构造表现为北部的北东向构造和南部的南北向构造。北东向 构造： 由一系列北东走向的雁行状分布的褶皱，以及与之伴生的冲断层组成，构造 线走向一般 35 °~45 ° , 为龙门山北东向构造带组成部分。褶皱构造主要有张家山 背斜、 中里向斜、吴家山张断层、大石板冲断层等。南北向构造： 由一系列轴向近 于南北的褶皱组成，未见区域性断裂，构造线走向近南北向，为川滇南北向构造带 组成部分，褶皱构造主要有羊子岭背斜、七盘向斜、陇阳向斜、金鸡关背斜、沙坪 背斜、金船山向斜、宝 田 坝背斜、严桥向斜、雅安向斜等。

2 、地层岩性

根据野外钻探、原位测试及室内土工试验结果，场地内地基土按时代、成因及 土质类别自上而下划分为三个工程地质层：①第四系全新统填土层（Q4ml ）、②第四 系全新统坡残积（Q4dl+el）粘土层、③白垩系灌口组砂质泥岩。① 、② 、③层按其成 分、状态，可进一步划分出若干亚层。

各土层的埋藏条件及分布情况详见工程地质剖面图。各土层的土性特征描述如 下：

杂填土①1：杂色，松散，湿，主要由碎块石、生活垃圾等组成，结构松散，成 分混杂。

素填土①2：灰褐，褐红色，松散，以碎块石为主，含植物植物根系 ⑵第四系全新统坡残积粉质粘土层（Q4dl+el）

粉质粘土②2：褐色～灰色，可塑为主，局部硬塑，局部底部含少量细砂，稍有 光泽反应，干强度一般，韧性一般。

⑶白垩系灌口组泥岩（K2g）

泥岩：褐红色、灰白色，以粘土矿物为主，局部存在蜂窝孔。该层根据风化程 度可进一步划分为全风化泥岩、强风化泥岩中风化泥岩 3 个亚层。

全风化泥岩③1：结构已基本破坏，残留有细小颗粒，可分辨原岩结构，呈土状。

强风化泥岩③2：岩芯以碎块状为主，局部呈短柱状，岩芯手可折断。 中等风化泥岩③3：岩芯以短柱状，手不易折断，断面干燥。

3 、地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），项目区抗震设防烈度为 7

度，设计基本地震加速度值为 0. 10g ，反应谱特征周期为 0.40s 。场地无不良地质现 象，在区域地质构造上，从地壳稳定性来看应为稳定区。

4 、不良地质

工程区内不良地质现象不发育，未见滑坡、大规模崩塌、泥石流等地质现象存 在。

#### 1.1.2.3 气象

雨城区属亚热带湿润季风气候区，具有冬无严寒，夏无酷热，气候温和，昼夜 温差小，阴雨日较多，光照不足，降雨量大。

（1）热量资源

多年平均气温 16. 1℃ , 5~9  月份月均在 20℃以上。其中 7  月份最高为 25.3℃ ,  1  月最低位 6. 1℃ , 极端气温，最高为 37.7℃ , 最低—3.4℃ , 无霜期年平均 298 天， 年均霜 日 9.2 天。

（2）水份资源

雨城区雨水多，多年平均雨日达 218  天，年均降雨量为 1732  毫米，夜晚降雨 占 1039.2 毫米， 日最大降雨量 310.4 毫米，夏季 7~8  月的降雨量 450  毫米，约占全 年总降雨量的 50% 。空气湿润度：相对湿度年平均 79% ，其中 7 、8 、9 、10  四个月 均在 84%以上。

（3）光线资源

累年平均日照时数仅 1019  小时，是同纬度最小的地区，且分部不均，多集中在 夏半年，6~8  三个月占全年的 39.3% ，其中 8  月最多，为 155.2  小时，冬半年最少， 其中 11  月仅 52.6  小时，太阳辐射总量为 83.88  千卡/cm2 年，生理辐射能为 41.62  千 卡/cm2 年，是全国最低地区之一。期间差异是：6~8  月 占全年的 41.62% ，其中 8 月 份最高，为 10.83  米/cm2 ，冬季最少，其中 12  月份仅 3.92  千卡/cm2 。雅安市雨城 区常年主要气象参数见表 1.1-5。

表 1.1-5 气象特征值指标表

| 项 目 | 雨城区 |
| --- | --- |
| 气温 (℃) | 平均气温 | 16. 1 |
|  | 极端最高温度 | 37.7 |
|  | 极端最低温度 | -3.4 |

|  | ≥3. ℃积温 | 4790.0 |
| --- | --- | --- |
| 降雨量（mm） | 平均降雨 | 1732 |
|  | 10 年一遇 1h 最大降雨量 | 63.52 |
|  | 10 年一遇 24h 最大降雨量 | 137.60 |
| 相对湿度（%） | 平均 | 79 |
| 风速（m/s） | 最大风速 | 26 |
|  | 平均风速 | 1.7 |
| 其 它 | 年均无霜 日（d） | 295 |
|  | 年日照时数（h） | 1019 |

#### 1.1.2.4 水文

雅安市雨城区境内河流属青衣江流域，雨城区的青衣江位于四川盆地西缘，属 岷江左岸的二级支流。流域地处东经 102º~103º , 北纬 29º~30º之间。水系发育，支 流众多，河系呈树枝状分布。上游由宝兴河、天全河、荥经河三河汇集。主流宝兴 河发源于宝兴县巴郎山南麓的蚂蝗沟，南流至硗碛合嘎日沟，至飞仙关与西来的天 全河及北流的荥经河汇合后始称青衣江； 向东流至雅安纳周公河，在水 口乡纳名山 河出境；入洪雅，经夹江在乐山从草鞋渡注入大渡河。主河道长 284km ，流域面积 13744km2 ，天然落差约 3680m ，河道平均坡降 12.9 均。流域大致呈西北～东南向的 扇形。

青衣江干流具有多营坪、梯子岩、罗坝站实测水文资料。径流主要由降雨补给， 径流的年际变化与降雨变化基本一致，径流的年际变化较小，丰枯径流较为稳定。 工程河段位于多营坪水文站下游约 1km ，据多营坪水文站多年实测资料分析，多年 平均流量 371m3/s，Cv 为 0.16，最大年平均流量 476 m3/s，最小年平均流量 271m3/s， 相差约 1.76 倍。主汛期 6～9 月径流量占年径流量的 60.2% ，12～3 月只占 10.7% ， 最枯的 2 月仅约为 2% ，年最小流量多出现在 12 月，最小月均流量 69.9 m3/s。

项目场地区距离青衣江约 3km 。项目区不涉及河流等，对周边河流基本无影响。

#### 1.1.2.5 土壤

雨城区境内土壤由中生代和新生代地层发育而成，以红色泥岩，红紫色砂岩为 主的紫色母质土壤， 占幅员面积的 28. 1％，土壤肥力较高。 中部二级阶地以上广大 占地，属第四种更新统老冲积层， 占 60.9％，上层为棕黄色粘土，下部为橙黄色泥 砾层，土壤呈酸性和微酸性，肥力不高，为区内主要中低产地区。

本项目属紫色土，项目可剥离表土面积约为 2. 10hm2 ，平均可剥离厚度 20cm，

共计剥离表土 0.42 万 m3（ 自然方，下同），剥离的表土均堆放在临时堆土区域内。 剥离的表土全部用于绿化区的后期绿化覆土。

#### 1.1.2.6 植被

项目所在雨城区境内植被条件较好，植被属性为亚热带常绿阔叶林区，具有多 种植物良好的生态环境，因而植物种类繁多，分布广，藏量大。森林覆盖率 50.3%。 有林地 47726.7 公顷，其中天然林 25433.3 公顷,人工林 22293.3 公顷。有木本植物 85  科 350 个属，被列为国家保护的有 23 种。区域内主要为暖温区常绿阔叶和次生杂灌 丛带， 由于人为活动的影响，原始的常绿阔叶林遭到破坏， 已逐步被以马尾松、杉 木为主的常绿针叶林替代，针叶林面积占全县森林面积的 81％、蓄积量占全林分蓄 积量的 86％，阔叶林主要有桤木、桦木、枫杨、槐树以及栎类等组成的零星小块纯 林。

项目区主要以亚热带常绿阔叶林为主，仅有零星杂草覆盖。

#### 1.1.2.7 水土流失情况

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成 果》（水利部办公厅，办水保[2013]188 号）及四川省水利厅关于印发《四川省省级 水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》的通知（川水函[2017]482 号），本项 目不属于国家级重点治理区和重点预防区，也不属于四川省省级水土流失重点预防 区和重点治理区。项目区侵蚀类型主要是水力侵蚀，水土流失强度以微度为主，流 失形式主要为面蚀，部分为沟蚀，项目区土壤容许流失量为 500t/km2.a。

项目所在地为雅安市雨城区，根据全国第一次水利普查结合实地调查分析，雨 城区幅员面积 1070km2，水土流失总面积 237.78km2 ，占幅员面积的 22.22%，其中轻 度流失面积 168.40km2 ， 占流失面积的 70.82% ， 中度流失面积 23.99km2 ， 占流失面 积的 10.09% ，强烈流失面积 15.26km2 ， 占流失面积的 6.42% ，极强烈流失面积 20. 18km2 ， 占流失面积的 8.47% ，剧烈流失面积 9.98km2 ， 占流失面积的 4.20% 。详 见工程区水土流失现状表 1.1-6。

表 1.1-6 工程区水土流失现状表

| 市、县 | 侵蚀面积 | 水力侵蚀 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 |
| 雨城区 | 237.78 | 168.4 | 23.99 | 15.26 | 20.15 | 9.98 |
| 占幅员面积（%） | 22.22 % | 15.74 % | 2.24 % | 1.43 % | 1.88 % | 0.93 % |
| 占水土流失面积（%） | 100.00% | 70.82% | 10.09% | 6.42 % | 8.47 % | 4.20% |

## 1.2 水土保持工作情况

### 1.2.1 水土保持方案的编报

2021 年 8 月，建设单位雅化锂业（雅安）有限公司委托四川扬程科技有限公司 开展本项目水土保持方案编制工作；2021 年 9 月，四川扬程科技有限公司编制完成 了《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及 其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》（送审稿）。2021 年 9 月 雅安市水利局在雅安主持召开了《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池 级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告 书》的技术评审会，形成了“评审意见 ”，会后方案编制单位根据评审意见认真修 改完善，最终于 2021 年 12 月编制完成《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万 吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方 案报告书》（报批稿）。

2021 年 12 月 28  日，雅安市水利局以《关于雅化锂业（雅安）有限公司新增年 产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土 保持方案的批复》（雅水函〔2021〕211 号）对本项目方案报告书进行了批复。

### 1.2.2 建设单位水土保持管理

在水土保持工程建设过程中，建设单位始终把工程质量放在重中之重来抓，实 行全过程的质量控制和监督。根据工程规模和特点和国家相关法律法规的规定实施 建设管理，实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，实行“ 政 府管理、质检监督、业主负责、监理控制、企业保证”五级质量保证体系。督促施工 单位监理建立健全工程质量保证体系和施工技术管理体系，完善组织结构、人员组 成和管理制度及保证措施，并将质量目标进行分解，针对工程的施工特点，编制相 应的施工质量技术措施。同时，建设单位对各项施工项目的质量要求、控制点进行 明确的规定，并强制贯彻实施。

为规范雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯 化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）项目建设，保证工程质量，建设单位制定 了《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及 其制品生产线建设项目（一阶段）质量管理实施细则》、《雅化锂业（雅安）有限 公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一 阶段）监理管理办法》、《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧 化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）隐蔽工程检查验收办法》 等管理文件，切实保证了水土保持工程建设质量。

### 1.2.3“三同时”制度落实

在本工程建设中，建设单位重视水土保持工作，将水土保持工程纳入到主体工 程建设中，按照“ 三同时” 原则，最大限度控制施工建设造成的水土流失。

工程开工后，建设单位将水土保持监理工作纳入工程监理内容， 同时，在施工 过程中，监理单位向施工单位提出了水土保持文明施工的相关管理要求，施工单位 按照文明施工和水土保持的要求，采取了一些水土保持工程措施和临时措施，规范 了临时堆土的堆放范围，设置了临时苫盖等临时措施。

工程建设期，主要实施了水土保持工程措施、临时措施、植物措施。2023 年 10 月，我公司受建设单位委托，承担了本项目水土保持监测工作。截止目前，本工程 已经完成了全部的水土保持工程措施和植物措施，水土保持临时工程伴随主体工程 同步实施。

按照工程施工质量验收标准和设计文件，监理单位组织对主体工程和绿化工程 进行了验收，并分别形成了分部、分项工程验收记录。

本工程在建设过程中，基本按“ 三同时” 的要求进行水土保持工程的建设，现已 实施了包括工程措施、植物措施和临时措施等水土保持措施。本工程建设过程中实 施的工程措施主要有表土剥离、回覆表土、排水沟等；临时措施主要有防雨布苫盖、 临时土袋拦挡、临时排水沟、临时沉沙池等；植物措施微景观绿化等。 已实施的水 土保持措施现已充分发挥水土保持效益，有效控制了项目建设产生的水土流失。

### 1.2.4 水土保持监督检查意见落实情况

建设过程中水行政主管部门对工程开展了水土保持监督检查工作，对本项目水 土保持工程建设提出相关建议，但未提出书面监督意见，各项整改建议已实施。

### 1.2.5 重大水土流失危害事件

根据回顾性调查监测，本项目建设期间未发生重大水土流失事件。

## 1.3 监测工作实施情况

### 1.3.1 监测项目部设置

2023 年 10 月，我公司接受委托了立即成立了监测项目部，配备了相应的监测设 备，并对监测技术人员开展技术培训，制定了监测工作制度和技术“ 把关”程序。

由于监测工作委托较为滞后，我公司监测组进场后，项目已全部建设完工，监  测部根据批复的水保方案及主体设计、施工等资料，编制监测计划，组织开展了水  土保持监测工作，深入项目现场对项目全线进行了详细的调查和地面监测工作，对  工程区试运行期水土流失状况、水土保持措施效益进行了监测；对施工期工程施工  扰动情况、土石开挖情况、水土流失情况进行回顾性调查监测，在全面获取有关资  料后，对整个监测区域土壤侵蚀状况进行调查，获取评价水土流失动态的基础数据， 评价水土保持防治效果。

表 1.3-1 水土保持监测项目部成员表

| 项目部组成 | 姓名 | 职务/ 职称 | 职责与任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监 测 项 目 部 | 总监测工 程师 | 李梦 | 工程师 | 项目总负责：组织协调各方工作，审定监测计划、监测大纲、 监测技术规程、监测成果报告。 |
|  | 监测 工程师 | 邱代辉 | 工程师 | 负责项目实施，组织协调各监测工作小组，编制监测大纲、 监测技术规程：人员培训与指导，组织开展地面监测和调查 监测，质量检查和控制，数据汇总分析，审核监测总结报告。 |
|  |  | 熊建 | 工程师 | 文控，负责发文和收文，对建设单位、施工单位与监测部往 来文件、资料、监测原始记录表格、监测中间成果、监测总 结报告、合同项成果、资料、文件等管理和归档，验收后资 料移交等。 |
|  |  | 付虹霖 | 工程师 | 项目现场负责，负责组织现场监测工作，指导现场监测人员 开展监测。组织开展地面、调查监测。完成项目区内的监测 任务，负责监测数据、表格汇总民、整理与分析，编制监测 报告初稿。 |

### 1.3.2 监测点布设

根据查阅本项目水土保持监测总结报告可知，监测单位根据监测任务要求，依 据《水土保持监测技术规程》（SL277－2002），《生产建设项目水土保持监测技术 规程（试行）》（办水保〔2015〕139 号）和《生产建设项目水土保持监测与评价标

准》（GB/T51240-2018）的规定，为达到监测目的，本项目主要采用调查监测（包 括资料收集分析）、地面观测和场地巡查监测相结合的方法同时辅以无人机遥感监 测， 由于工程早已建设完工，且位于城区，经调查，本项目施工临时场地均布置于 项目主体工程永久占地范围内，未新增临时占地，施工场地在施工结束后全部拆除 后进行主体工程建设， 目前已无法实地监测，因此监测单位主要是对道路硬化区及 绿化区的排水系统及景观绿化等地布设了监测点位进行现场监测。具体的监测技术 方法及监测点位布设情况详见表 1.3-2。

表 1.3-2 水土保持监测点布局及基本情况表

| 监测点位 | 位置 | 监测内容 | 主要监测方法 | 监测时段及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#监测点 道路硬化区 | 排水沟排水系 统 | 水土流失情况监测、 水土保持措施防治效果监 测 | 遥感监测、资料分析、 场地巡查相结合 | 2023 年 10 月-2024 年 4 月； 共监测 3 次 |
| 2#监测点 绿化区 | 植被建设区域 | 水土保持措施效果监测、 植被恢复情况 | 调查监测、资料分析、 植物样方等方法 | 2023 年 10 月-2024 年 4 月； 共监测 3 次 |

### 1.3.3 监测设施设备

项目水土保持监测采用了现代技术与传统手段相结合的方法，借助一定的先进 仪器设备，使监测方法更科学，监测结论更合理。

表 1.3-3 水土保持监测设施和设备一览表

| 序号 | 设施和设备 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢钎、皮尺、钢尺、 卡尺、测绳等 |  | 套 | 2 | 用于观测侵蚀量及沉降变化, |
|  |  |  |  |  | 植被生长情况及其它测量 |
| 2 | 大疆无人机 |  | 套 | 1 | 低空飞行、现场调查 |
| 3 | 水位计 |  | 套 | 1 | 便携式 |
| 4 | 土壤水分仪 |  | 套 | 1 | 测 4 个深度 |
| 5 | 泥沙浊度仪 |  | 套 | 1 | 泥沙快速测定 |
| 6 | 坡度仪 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 精密天平 | AG-204 型 | 套 | 1 | 1/10000g |
| 8 | 烘箱 | 101A-2Ⅱ型 | 套 | 1 | 带鼓风 |
| 9 | 手持 GPS 仪 | GPSⅣ型 | 台 | 1 | 用于监测点、场地及现象点的定位 和量测 |
| 10 | 激光测距仪 | B@SMA | 台 | 1 | 长距离（15m~ 1500m）测量 |
| 11 | 激光测距仪 | PREXISOX2 | 台 | 1 | 短距离（01m~25m）测量 |
| 12 | 数码相机 | 佳能 ixso130 | 部 | 1 | 用于监测现象的图片记录 |
| 13 | 笔记本电脑 | IBM | 台 | 1 | 用于文字, 图表处理和计算 |

| 14 | 泥沙采样器 | 国产 | 套 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 易耗品 |  |  |  | 样品分析用品、玻璃器皿、 |
|  |  |  |  |  | 化学试剂、分析纯、打印纸、等 |
| 16 | 副材及配套设备 |  |  |  | 用于各种设备安装辅助材料、 |
|  |  |  |  |  | 小五金构件及易损配件补充 |

### 1.3.4 监测技术方法

针对不同水土保持监测分区，以各项监测指标为主线，制定不同的监测方法。 根据《水土保持监测技术规程》（SL277－2002），结合本工程的实际情况，对各布 设点进行水土保持监测，主要采取资料分析、调查监测、遥感监测的方法进行监测。

（1）调查监测

调查监测，借助于全站仪、经纬仪、皮尺、泥沙采样仪、 自记雨量计等器材， 照相机、摄像机等设备，GPS 定位系统等手段，采用实地勘测和量测定点调查，对 地形、地貌、汇水的变化、建设区的水土流失等进行监测。调查应做好方案设计、 踏勘、预备调查、外业测定、内业分析等。

在工作底图上确定的位置，利用附近的永久性明显地物标志，现场采用高精度 GPS 定位仪确定各监测点地面位置，并确定监测范围，设置固定标志。具体工作方 法，按照《水土保持监测技术规程》（SL277－2002）进行调查。数据处理应认真使 用规定的图例、表格、符号、编码等，原始资料应进行分类整理，录入计算机等成 册保存。

1 、询问调查

通过面谈、电话访问等方式，调查工程区公众对水土流失及其防治的观点和看 法，调查专家对水土保持政策法规及科学技术的研究、推广和应用的认识、看法和 观点。调查总结水土流失及其防治方面经验，存在的问题和解决的办法。 了解和掌 握与水土保持有关的一些社会经济情况，弥补统计资料的遗漏与不足。询问调查时 应合理确定调查内容和调查方式，保证调查资料的真实性和可靠性。

2 、收集资料

收集工程区水土流失影响因子资料，包括地质、地貌、气候、土壤、植被、水 文、土地利用等资料；与水土保持有关的一些社会经济资料；调查需使用的地形图、 水土流失防治责任范围图、水土保持措施设计图等图件以及水土保持规划等资料。 资料收集综合采用向当地人民政策相关业务部门和工程区涉及乡镇人民政策收集，

向建设单位收集，及网上搜索等方式。收集的资料数据应具有可靠性、完整性和代 表性，对收集的资料分类、编目、汇总，并进行必要的统计分析，剔除不可靠的资 料数据。

从附近气象站收集项目区历年的降雨量资料，查找与某时段水土流失量观测值 相对应的降雨量、降雨强度等，分析雨量对工程施工造成水土流失的影响。对施工 开挖、弃渣堆放进行调查，应查阅施工设计、监理文件等资料，通过计算、分析确 定建设过程中的挖填方量及临时堆渣情况。

3 、现场观察（巡查）

现场观察为本工程的最主要方法，即对工程区破坏和占压面积、地面扰动类型、 地形部位、地面组成物质类型、原地面坡度、现地面坡度、挖深或堆置高度、坡向、 坡长、周边植被状况、植被恢复状况、植被种类、覆盖度、生长状况、土壤侵蚀类 型、侵蚀强度、水土流失危害、水土保持措施数量、规格、质量等进行详查，应保 证现场观察资料的时效性、准确性和可靠性。

对水土流失防治责任范围、扰动土地等面积监测，采用 GPS 定位仪绕边一圈测 量，但要求测量项目区周边可安全行走，能接收 3 颗以上的卫星信号。另一种较准 确的测量方法可借助于全站仪，选择能通视测量地块全貌的位置，对准地块边界特 征点进行坐标测量，计算出投影面积。还有一种在林业上常用的面积测量方法可以 借鉴采用，采用较大比例尺的地形图在现场比对地形地貌特征点，勾汇出地块轮廓 线，按地形图比例量算面积。

各项水土保持工程措施和林草措施的实施情况，水土保持措施效果监测，主要 为水土保持设施的保土效益和拦渣效益等监测，都主要采用现场观察的方法进行， 辅以抽样调查的方法。

调查沟道淤积、洪涝灾害及其对周边地区经济、社会发展的影响，进行分析， 评价建设期水土保持措施的作用与效果。

4 、抽样调查

适用于水土保持措施防治效果及植被状况调查。抽样调查由方案设计、踏勘、 预备调查、外业测定、内业分析等环节构成。抽样方案必须保证抽样的随机性，应 选择适宜的抽样方法。

样地设置分为固定样地和临时样地。样地可设置为正方形或长方形，但行道树

调查可为按株距确定宽度的长方形。乔木林 200m2 ，灌木林 25~ 100m2 ，草地 1~4m2。

样地调查内容按《水土保持技术规程》（SL277－2002）附录 L 规定执行。总体 特征值估计、数据处理和资料汇编按《水土保持技术规程》（SL277－2002）6.5 执 行。

1.3.4.3 遥感监测

无人机监测是水土保持监测的新生事物，是针对当前普通的监测手段工作效率 低、精度有限、外业工作量大、周期长、不能满足现有水土保持监测的要求（快速、 准确），更不能适应水土保持监测自动化、快速的发展趋势。无人机技术可以服务 于开发建设项目水土保持监测，结合现有水土保持监测手段能有效提高项目水保监 测的效率、精度和自动化程度。

随着无人机技术不断成熟、完善、普及，无人机的可在云层下低空飞行、无需 机场降落、成本低、运行灵活等特点发挥得更好。

### 1.3.5 监测成果提交情况

2023 年 10 月至 2024 年 4 月，按照监测工作计划，各监测工作组对 2 个监测点 进行实地监测的同时，对监测范围内扰动土地面积、水土流失状况、水土保持措施 实施情况和防治效果进行调查监测。地面观测小组完成土壤含水量和容重监测试验、 侵蚀沟测量、植物样地的调查等。调查监测组完成监测范围内扰动土地面积、水土 流失状况、水土保持措施实施情况的调查监测以及水土保持设施运行情况等监测内 容的现场监测。根据验收要求，对全部监测成果进行了整编，总结分析监测成果， 收集工程竣工资料，并于 2024 年 4 月编写完成《雅化锂业（雅安）有限公司新增年 产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土 保持监测总结报告》。

# 2 监测内容与方法

根据监测任务要求及《水利部办公厅关于印发< 生产建设项目水土保持监测规程 （试行）> 的通知》（办水保[2015]139 号）的规定，为达到监测目的，根据本工程 的实际情况，监测工作主要采用调查监测和巡查监测的方法进行。

一、调查监测

对项目区林草生长情况、各种工程防护措施实施效果、水土保持效益等采取调 查监测。

（1）对施工开挖、临时堆放进行调查，查阅施工设计、监理文件，通过计算、 分析确定建设过程中的挖填方量及弃土、弃渣量。

（2）扰动土地面积和程度，采用设计资料分析，结合实地调查，以实际调查情 况为准。监测时段内产生的降雨量、频次等；水土流失程度变化量及对周边地区造 成的影响趋势等。

（4）对新建的水土保持设施的运行情况进行监测，充分利用建设单位的工程质 量、安全监测和监理资料，结合水土保持调查综合分析评价。

（5）调查沟道淤积、洪涝灾害及其对周边地区经济、社会发展的影响，进行分 析，评价工程水土保持措施的作用与效果。

（6）水土保持效益监测，主要为水土保持设施的各项水土流失防治指标的监测。

二、巡查监测

巡查主要是在工程施工建设过程中和运行初期针对整个工程的全部区域所采用 的监测方法。巡查的主要内容是水土流失危害和重大水土流失事件动态监测。

（1）水土流失危害监测 A 对周边河道影响情况

通过实地踏勘、走访群众、询问项目区所涉河道的管理人员等形式进行监测。 B 对周边水利设施影响情况

通过实地踏勘、走访群众、询问周边水利设施管理人员等形式进行监测。 C 其他水土流失危害

通过实地踏勘、问卷调查等形式进行监测。

（2）重大水土流失事件监测

根据工程情况结合水土流失状况，通过走访群众，调查询问的方式进行监测工 作。

## 2.1 扰动土地情况

根据方案报告书中监测要求以及项目的建设特点、水土流失特性和水土保持监 测的目标，确定扰动土地情况的监测频次与方法。

本项目为点型项目，根据批复的水保方案，本项目防治责任范围为项目建设区。 防治责任范围监测主要是通过监测扰动的面积，确定工程防治责任范围面积。针对 本项目特点，监测组根据项目实际情况，主要采取调查和巡查的方式进行监测，具 体情况见下表 2.1-1。

表 2.1-1 本项目扰动土地情况监测情况一览表

| 序号 | 监测分区 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 扰动范围、面积、土 地利用类型等变化 情况 | 主要通过查阅资 料并进行数据分 析的方式进行 | 由于是后补监测，项目已经完工， 因此结合项目情况，对项目区现状 进行全面复核、监测一至两次 |
| 2 | 道路硬化区 |  |  |  |
| 3 | 绿化区 |  |  |  |

## 2.2 取料（土、石）、弃渣（土、石等）

我公司进场时本项目已完工，水土保持监测组主要是对土石方开挖量、回填量， 余方去向进行调查监测。

根据回顾性监测结果，项目总挖方量 0.99 万 m3（ 自然方，下同），总填方 0.99 万 m3 ，无借方，无余方，因此也不设置弃渣场。

## 2.3 水土保持措施

通过现场调查和查阅监理的记录资料等，按照水土保持方案设计的防治措施体 系，在监测过程中对各个分区的工程措施、临时措施、植物措施位置数量以及实施 时间和防治效果等进行监测，详见下表 2.3-1。

表 2.3-1    本项目水土保持措施监测情况一览表

| 序号 | 监测分区 | 监测内容 | 监测方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 措施类型、位置、规格、 林草覆盖率、防治效果和 运行情况等 | 调查法、巡查法、数据 分析、现场量测、GPS 定位等 | 由于是后补监测，项目已经完 工，因此结合项目情况，对项 目区进行全面监测一至两次 |
| 2 | 道路硬化区 |  |  |  |
| 3 | 绿化区 |  |  |  |

## 2.4 水土流失情况

### 2.4.1 水土流失情况监测

水土流失防治监测主要开展资料分析，分析包括水土流失状况监测和水土保持 措施防治效果监测。主要以水土保持措施防治效果监测为主，并通过水土流失调查 的方式分析水土流失状况。

1 、水土流失状况监测

主要监测项目区内土壤侵蚀类型及形式、水土流失面积。根据本项目所在地区 实际情况，土壤侵蚀的类型主要为水力侵蚀，其中，水力侵蚀形式分为沟蚀和面蚀， 是要发生在道路边坡以及方阵扰动面较大的区域。

2 、水土保持措施防治效果动态监测

主要针对项目建设过程中防治措施的数量与质量、完好程度和运行情况；林草 生长情况及植被覆盖率、 已经实施的水土保持措施保土效果；监督及管理措施实施 情况监测。

综合分析得出不同扰动类型的侵蚀强度及水土流失量。

施工期土壤流失量动态监测主要包括施工期水土流失因子监测及土壤侵蚀量的 监测。

（1）水土流失因子

收集资料，主要对项目建设过程中项目区的地形地貌、气象、土壤、植被、水 文、社会经济因子进行调查。

①地形地貌因子：地貌形态、海拔与相对高差、坡面特性及地理位置。

②气象因子：项目区气候类型分区、降雨、气温、无霜期、风速与风向等因子。 其中，降雨因子主要为多年平均降雨量，数据主要来自气象站等。

③土壤因子：土壤类型、地面组成物质、土壤含水率、孔隙度、土壤容重、土 壤 PH 值、土壤抗蚀性。

④植被因子：项目区植被覆盖度、主要植被种类。

⑤水文因子：水系形式、河流径流特征。

⑥土地利用情况：项目区原土地利用情况。

⑦社会经济因子：社会因子及经济因子。

水土流失因子的监测是针对整个工程的全部区域开展的，通过对水土流失因子 的监测，确定工程区不同区域造成水土流失的不同影响因素。本项目气候、水文等 因子采用当地气象局或者附近监测站数据进行水土流失因子可能造成的水土流失分 析评价。

（2）土壤侵蚀量监测

土壤侵蚀量的监测内容主要包括土壤侵蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量等 反映整个土壤侵蚀情况的指标。

①土壤侵蚀强度

项目各个监测分区的土壤侵蚀强度监测，土壤侵蚀强度分为微度侵蚀、轻度侵 蚀、中度侵蚀、强度侵蚀、极强度侵蚀及剧烈侵蚀。

②土壤侵蚀模数

单位面积土壤及其母质在单位时间内侵蚀量的大小。是表征土壤侵蚀强度的定 量指标。

③土壤侵蚀量

监测项目区内发生的水力、重力等侵蚀所产生的土壤侵蚀总量。根据项目实际 建设情况，对整个工程的全部区域在项目建设过程中实际的水土流失因子、土壤侵

蚀强度、土壤侵蚀模数和土壤侵蚀量的情况进行监测。

### 2.4.2 水土流失危害监测

①项目建设造成水土流失对农田等的危害；

②项目建设造成水土流失对周边民房、居民造成的影响状况；

③项目建设造成水土流失危害趋势及可能发生灾害现象；

④项目建设造成水土流失对区域生态环境影响状况；

⑤调查项目建设过程重大水土流失事件。

### 2.4.3 水土流失监测方法

对水土流失重点地段和水土流失防治重要点进行调查，布设水土保持调查点位。

监测组通过原地貌侵蚀模数、各地表扰动类型侵蚀分析及工程施工过程典型监 测点土壤侵蚀分析推算。

# 3 、重点对象水土流失动态监测

## 3.1 防治责任范围监测

### 3.1.1 水土流失防治责任范围

1 、批复的水土流失防治责任范围

根据“雅水函〔2021〕211 号”批复的《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万 吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方 案报告书》，本工程分为建构筑物区和道路硬化区、绿化区 3 个防治分区，防治责 任范围为 8. 17hm2 ，其中建构筑物区 4.67hm2 ，道路硬化区 2.4hm2 ，绿化区 1. 1hm2。 批复的水土流失防治分区及面积详见表 3.1-1。

表 3.1-1 水土流失防治责任范围设计表   单位 hm2

| 序号 | 项目组成 | 项目建设区 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 4.67 | 4.67 |  |
| 2 | 道路硬化区 | 2.4 | 2.4 |  |
| 3 | 绿化区 | 1. 1 | 1. 1 |  |
| 4 | 合计 | 8.17 | 8.17 |  |

2 、实际的水土流失防治责任范围

根据现场调查及相关资料查阅，本项目实际水土流失防治责任范围为 8. 17hm2， 其中建构筑物区 4.67hm2 、道路硬化区 2.4hm2 、绿化区 1. 10hm2 。水土流失防治分区 及面积详见表 3.1-2。

表 3.1-2 实际水土流失防治责任范围   单位 hm2

| 序号 | 项目组成 | 项目建设区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 4.68 |  |
| 2 | 道路硬化区 | 2.4 |  |
| 3 | 绿化区 | 1.10 |  |
| 合计 | 8.17 |  |

3 、批复阶段与监测阶段水土流失防治责任范围变化情况

本项目实际发生的水土流失防治责任范围较“雅水函〔2021〕211 号”批复的《雅 化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品 生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》 中确定水土流失防治责任范围一

致，未发生变化的主要原因是本工程为点型建设项目，且位于城区，受城市规划限 制，红线范围唯一，且工程实际建设过程中严格控制施工扰动范围，采取了相应的 临时防护措施，扰动范围未超出红线范围，因此实际发生的防治责任范围与方案批 复的一致，无变化。具体见表 3.1-3。

表 3.1-3 批复阶段与监测阶段水土流失防治责任范围对比表（单位：hm2）

| 防治分区 | 方案批复防治责任范 围 | 实际发生的防治责任 范围 | 实际与批复相比 （+/-） | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 4.67 | 4.67 | 0 | 无变化 |
| 道路硬化区 | 2.4 | 2.4 | 0 | 无变化 |
| 绿化区 | 1. 1 | 1. 1 | 0 | 无变化 |
| 合计 | 8.17 | 8.17 | 0 |  |

### 3.1.2 背景值监测

根据现场调查本项目无大型渣场（弃渣量 50 万 m3  以上）、大型取料场（取料 量 10 万 m3  以上）、大型开挖填筑面（ 占地面积 2000m2  以上或开挖填筑高度 30m 以 上）等扰动强度较大的区域，故不对此进行监测。

### 3.1.3 扰动土地面积

本工程于 2021 年 8 月开工，于 2023 年 10 月全部完工，由于本项目监测工作滞 后，水土保持监测单位进场时工程已建设完工，因此建设期扰动面积通过查阅用地 手续及施工资料进行分析获取。

经现场踏勘调查监测和查阅竣工资料，工程建设期实际扰动土地面积 8. 17hm2， 与批复的水保方案总面积一致，项目实际防治责任范围没有超出征地范围的情况， 不涉及重大变更。

## 3.2 取料监测结果

### 3.2.1 设计取料情况

批复《报告书》中未设置取料场。

### 3.2.2 取料场位置、 占地面积及取料量监测情况

本项目建设所需的砂砾石、卵石料以及块片石料等均从合法的商品料场购买， 不设置取土（石、砂）场。

## 3.3 弃渣监测结果

### 3.3.1 设计弃渣情况

根据批复的《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》，本项目总 挖方量为 0.99 万 m3（其中表土剥离量为 0.42 万 m3 ，自然方，下同），总填方量 0.99 万 m3（其中表土回铺量为 0.42 万 m3 ），无借方,无弃方。

### 3.3.2 弃渣场位置、 占地面积及弃渣量监测结果

经调查，本项目实际建设阶段，工程内部土石方挖填平衡，无外借方，无弃方， 因此也未设置弃渣场。

## 3.4 土石方流向情况监测结果

本工程实际总挖方量 0.99 万 m3（其中表土剥离 0.42 万 m3 ， 自然方，下同）， 总填方 0.99 万 m3（含绿化覆土 0.42 万 m3 ），无借方，本项目实际无永久弃渣，因 此也不设置弃渣场，项目实际土石方平衡表详见表 3.4-1。

表 3.4-1 项目实际土石方平衡一览表（单位万 m3）

| 项目组成 | 挖方 | 填方 | 土石方调配 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土石方 | 表土 | 合计 | 表土 | 土石方 | 合计 | 调入 | 调出 | 数量 | 去向 |
| 建构筑物区 | 0.32 | 0.42 | 0.74 | 0 | 0.08 | 0.08 |  | 0.66 | 0 |  |
| 道路硬化区 | 0. 12 | 0 | 0. 12 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.2 |  | 0 |  |
| 绿化区 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0.42 | 0.17 | 0.59 | 0.42 |  | 0 |  |
| 合计 | 0.57 | 0.42 | 0.99 | 0.74 | 0.25 | 0.99 | 0.66 | 0.66 | 0 |  |

## 3.5 其他重点部位监测结果

（1）建构筑物区监测结果

建构筑物区基坑开挖及回填是产生水土流失的主要区域，随着后期建构筑物硬 化覆盖，土壤侵蚀强度逐渐降低，至施工结束时，工程总体土壤侵蚀强度降低到微 度范围。后期随着施工活动逐步减弱、裸露面相继实施硬化及防护处理，开挖面土 壤侵蚀强度逐渐降低，根据调查监测结果，建构筑物区整个建设过程中未发生重大 水土流失危害。

（2）道路硬化区

道路硬化区路基开挖及填筑是产生水土流失的主要区域，随着后期道路硬化覆 盖，土壤侵蚀强度逐渐降低，至施工结束时，工程总体土壤侵蚀强度降低到微度范

围。后期随着施工活动逐步减弱、裸露面相继实施硬化及防护处理，开挖面土壤侵 蚀强度逐渐降低，根据调查监测结果，道路硬化区整个建设过程中未发生重大水土 流失危害。

（3）绿化区监测结果

根据查阅施工过程资料及结合现场情况，施工初期主要进行施工准备，设施设 备进场及场地平整或表层物质清理，破坏了原地表植被，对地表产生了扰动，加之 场地的开挖、 回填等施工活动造成原地表被扰动或占压形成裸露面且堆土松散极易 受降水冲刷产生部分面饰甚至沟蚀，在降水等外界影响下区内土壤侵蚀强度达到中 度；随着施工活动的减弱，区内植物措施及时实施，裸露面得到治理。

总体上本工程在施工过程中采取了相应的措施进行防护，整个过程基本控制了 新增水土流失，未发生重大水土流失危害。

# 4 、水土流失防治措施监测结果

## 4.1 工程措施监测结果

### 4.1.1 设计情况

1 、建构筑物区

根据批复的《水土保持方案报告书》，建构筑物区水土保持工程措施主要为： 表土剥离 0.42 万 m3。

2 、道路硬化区

根据批复的《水土保持方案报告书》，道路硬化区水土保持工程措施主要为： 排水沟 1350m。

3 、绿化区

根据批复的《水土保持方案报告书》，绿化区水土保持工程措施主要为：表土 回覆 0.42 万 m3。

### 4.1.2 实际完成情况

1 、建构筑物区

结合施工、监理提供的相关数据进行整理和分析，为保护区内的表土资源，施 工前对项目区可剥离表土的区域进行了表土剥离，共计剥离表土 0.42 万 m3。

实施时间：2021 年 08 月。

2 、道路硬化区

结合施工、监理提供的相关数据进行整理和分析，为有效排除项目区内的地表 水，道路硬化区设置了排水沟共计 1465m。

实施时间：2022 年 01 月-2022 年 05 月。

3 、绿化区

结合施工、监理提供的相关数据进行整理，本项目绿化区植物措施实施前首先 进行了表土回覆，经统计，共回覆表土 0.42 万 m3。

实施时间：2023 年 08 月。

### 4.1.3 变化情况

结合施工资料、相关数据进行整理和分析，本项目水土保持工程措施量变化情

况及原因见下表 4.1-1。

表 4.1-1 实际工程措施监测结果表

| 分区 | 措施类型 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 变化情况 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 表土剥离 | 万 m3 | 0.42 | 0.42 | 0 |  |
| 道路硬化区 | 排水沟 | m | 1350 | 1465 | 115 | 根据实际完成量统 计，略有增加 |
| 绿化区 | 表土回覆 | 万 m3 | 0.42 | 0.42 | 0 |  |

## 4.2 植物措施监测结果

### 4.2.1 设计情况

1 、绿化区

根据批复的《水土保持方案报告书》，绿化区水土保持植物措施主要为：植物 绿化面积共计 1. 10hm2。

### 4.2.2 实际完成情况

1 、绿化区

结合施工、监理提供的相关数据进行整理和分析，绿化区实际实施的植物措施 有：植物绿化总面积为 1. 10hm2。

实施时间：2023 年 08 月-2023 年 09 月。

### 4.2.3 变化情况

结合施工资料、相关数据进行整理和分析，本项目水土保持植物措施量变化情 况及原因见下表 4.2-1。

表 4.2-1 实际植物措施监测结果表

| 分区 | 措施类型 | 单位 | 方案设 计 | 实际完 成 | 变化情况 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化区 | 植物绿化 | hm2 | 1.10 | 1.10 | 0 | / |

## 4.3 临时措施监测结果

### 4.3.1 设计情况

1 、建构筑物区

根据批复的《水土保持方案报告书》，建构筑物区水土保持临时措施主要为： 防雨布苫盖 1.5hm2。

2 、道路硬化区

根据批复的《水土保持方案报告书》，道路硬化区水土保持临时措施主要为： 洗车槽 1 个，临时沉沙池 3 座，临时排水沟 1200m ，防雨布苫盖 0.80hm2 ，临时土袋 拦挡 60m3。

3 、绿化区

根据批复的《水土保持方案报告书》，绿化区水土保持临时措施主要为：临时

排水沟 300m ，防雨布苫盖 0.50hm2。

### 4.3.2 实际完成情况

1 、建构筑物区

结合施工、监理提供的相关数据进行整理和分析，施工期间为防止地面径流冲 刷，对裸露区域采取临时遮盖的方式进行了临时防护，有效的防治了水土流失，经 统计，该区共实施防雨布苫盖 1.50hm2。

实施时间：2021 年 08 月-2023 年 09 月。

2 、道路硬化区

结合施工、监理提供的相关数据进行整理和分析，本项目施工期为了防止周边 汇水进入建构筑物区域，对主体工程裸露地表冲刷造成水土流失，在道路的两侧先 行开挖形成临时排水沟，临时排水沟出口布置沉砂池；为防止地面径流冲刷，对堆 放的表土采取了临时拦挡及防雨布苫盖，措施经统计，共开挖临时排水沟 1256m ， 临时沉砂池 4 座，洗车槽 1 个，布设临时拦挡 35m3 ，防雨布苫盖 0.82hm2。

实施时间：2021 年 08 月-2022 年 06 月。

3 、绿化区

结合施工、监理提供的相关数据进行整理和分析，本项目施工期为了防止周边 汇水进入建构筑物区域，对主体工程裸露地表冲刷造成水土流失，在道路的两侧先 行开挖形成临时排水沟；实施绿化措施前，对裸露区域采取临时遮盖的方式进行了 临时防护，有效的防治了水土流失，经统计，该区共实施临时排水沟 352m ，防雨布 苫盖 0.51hm2。

实施时间：2021 年 08 月-2023 年 09 月。

### 4.3.3 变化情况

结合施工资料、相关数据进行整理和分析，本项目水土保持临时措施量变化情 况及原因见下表 4.3-1。

表 4.3-1 实际临时措施监测结果表

| 分区 | 措施类型 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 变化情况 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 防雨布苫盖 | hm2 | 1.5 | 1.5 | 0 |  |
| 道路硬化区 | 洗车槽 | 个 | 1 | 2 | 0 |  |
|  | 临时沉沙池 | 座 | 3 | 4 | +1 | 根据实际完成量统计，略 有增加 |
|  | 临时排水沟 | m | 1200 | 1256 | +56 | 根据实际完成量统计，略 有增加 |
|  | 防雨布苫盖 | hm2 | 0.80 | 0.82 | +0.02 | 根据实际完成量统计，略 有增加 |
|  | 临时土袋拦挡 | m3 | 60 | 35 | -25 | 根据实际完成量统计，略 有减少 |
| 绿化区 | 临时排水沟 | m | 300 | 352 | +52 | 根据实际实施统计，略有 增加 |
|  | 防雨布苫盖 | hm2 | 0.50 | 0.51 | +0.01 | 根据实际实施统计，略有 减少 |

## 4.4 水土保持措施防治效果

（1）工程措施防治效果

各分区水土保持防治的工程措施基本已按照水土保持方案设计进行实施。水土 保持工程措施防治责任基本得到落实。工程措施已按照相应的设计标准进行了施工， 符合有关标准要求，能够起到良好的水土保持作用。

（2）植物措施防治效果

总体上各分区水土保持防治的植物措施基本已按照水土保持方案设计进行实 施。种植的草木已经起到了良好的水土保持作用，水土流失情况也得到了改善，水 土保持植物措施防治责任基本得到落实。植物措施已按照相应的设计标准进行了施 工，符合有关标准要求，能够起到良好的水土保持作用。

（3）临时措施防治效果

总体上各分区水土保持防治的临时措施基本已按照水土保持方案设计进行实 施。水土保持临时措施防治责任基本得到落实。临时措施已按照相应的设计标准进

行了施工，符合有关标准要求，能够起到良好的水土保持作用。

表 4.4-1 水土保持措施完成情况表

| 分区 | 措施类型 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 变化情况 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑 物区 | 工程措施 | 表土剥离 | 万 m3 | 0.42 | 0.42 | 0 | 2021.08 |
|  | 临时措施 | 防雨布苫盖 | hm2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2021.08-2023.09 |
| 道路硬 化区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 1350 | 1465 | +115 | 2022.01-2022.05 |
|  | 临时措施 | 洗车槽 | 个 | 1 | 1 | 0 | 2021.08 |
|  |  | 临时沉沙池 | 座 | 3 | 4 | +1 | 2021.08-2022.05 |
|  |  | 临时排水沟 | m | 1200 | 1256 | +56 | 2021.08 |
|  |  | 防雨布苫盖 | hm2 | 0.8 | 0.82 | +0.02 | 2021.08-2022.6 |
|  |  | 临时土袋拦挡 | m3 | 60 | 35 | -25 | 2021.08-2022.05 |
| 景观区 | 工程措施 | 绿化覆土 | 万 m3 | 0.42 | 0.42 | 0 | 2023.08 |
|  | 植物措施 | 植物绿化 | hm2 | 1. 1 | 1. 1 | 0 | 2023.08-2023.09 |
|  | 临时措施 | 临时排水沟 | m | 300 | 352 | +52 | 2021.08-2023.08 |
|  |  | 防雨布苫盖 | hm2 | 0.5 | 0.51 | +0.01 | 2021.09-2023.09 |

# 5 、水土流失情况监测

## 5.1 水土流失面积

本项目在建设过程中，不同区域、不同时段发生的水土流失面积各不相同，根 据项目施工进展、项目建设区水土流失特点以及水土保持措施布设情况等，采取资 料分析、遥感监测、现场调查等适当方法，分别统计各区域水土流失面积， 由于进 场工作滞后造成的水土流失面积监测滞后则通过遥感手段及查阅施工、监测过程资 料等加以回溯。

根据查阅工程施工资料及卫星影像资料并经现场水土保持调查监测，2021 年至 2023 年施工期间，工程水土流失总面积呈先上升后下降的趋势。2021 年开始为施工 前期，因项目建设对地表扰动增加，水土流失加剧，呈逐渐上升趋势，施工后期， 伴随着植物措施发挥水土保持效益，水土流失则逐渐减弱。

经调查监测 ，建设期建设场地全面施工 、扰动 ，本项 目水土流失面积共计 8. 17hm2 ，水土流失类型主要为水力侵蚀，水土流失形式以面蚀为主；截止目前工程 建设已全面完工，此时段建设场地内产生水土流失的面积主要是除已硬化建构筑物 及路面之外的部分，水土流失面积为 1. 10hm2 ，水土流失类型主要为水力侵蚀，水土 流失形式以面蚀为主。

各阶段水土流失面积监测结果见表 5.1-1。

表 5.1-1    水土流失面积监测结果表 单位：hm2

| 监测分区 | 项目建设期水土流失面积 | 试运行期水土流水面积 |
| --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 4.67 | 0 |
| 道路硬化区 | 2.4 | 0 |
| 绿化区 | 1.10 | 1.10 |
| 合计 | 8.17 | 1.10 |

本项目施工期从 2021 年 8 月-2023 年 10 月，水土流失面积从施工初期逐渐增加 到后期逐渐减少，至试运行期相对施工期水土流失面积明显减少。施工期水土流失 面积较大的原因是工程区开挖部位较多。同时，与施工期跨越主要降雨时段也有关 系，根据本监测时段内降雨统计，降雨主要集中在每年的夏季和秋季，以夏季居多， 集中降雨促进了水土流失面积扩大。另外，相对林草恢复期建构筑物区主体工程建

设完成以及道路硬化区硬化完成也是减少水土流失的原因。最终在林草恢复期各项 水土保持措施发挥持久效果，水土流失面积逐渐减少。

## 5.2 土壤流失量

### 5.2.1 各阶段水土流失面积及侵蚀模数情况

工程建设总工期 27 个月（即 2021 年 08 月~2023 年 10 月）。

根据水土保持现场监测情况及施工资料分析，施工期间，项目建构筑物区是发 生水土流失的重点区域，项目完工后，建构筑物区及道路硬化区全部被主体工程及 道路硬化所覆盖，基本不再产生水土流失，进入试运行期后，产生水土流失的主要 是绿化区，因此水土保持监测工作介入后，主要是对绿化区进行了水土流失状况调 查、巡查。项目基本按照水土保持方案设计的防治措施体系对建设区进行水土流失 防治，在建设过程中以征地红线为界，尽量控制工程对其周边的影响。

工程占地类型为工业用地，水土流失类型以水力侵蚀为主，水土流失强度表现 为微度。因工程建设过程中，特别是主体工程建设时，进行了大量的土石方开挖回 填及堆渣活动， 由于地表裸露，水土流失大大增加，水土流失强度多表现为中度。 在工程建设完成后，地表大部分被建构筑物及道路硬化所覆盖，硬化部分基本不产 生水土流失，其他区域均采取了植物措施进行防护，总的来说，本工程水土保持工 程措施和植物措施效果显著，现阶段水土流失逐渐降低至微度。

由于监测组进场较晚，监测组进场时工程已经全部竣工，施工过程中的侵蚀模 数已不能通过观测取得，仅通过查阅施工和监理过程中的影像资料进行推算得出。

各阶段水土流失面积及侵蚀模数情况见下表 5.2-1。

表 5.2-1  各阶段水土流失面积及侵蚀模数统计表

| 监测分区 | 施工期 | 试运行期 |
| --- | --- | --- |
|  | 侵蚀模数 （t/km2.a） | 水土流失面积 （hm2) | 侵蚀模数（t/km2.a） | 水土流水面积 （hm2) |
| 建构筑物区 | 2288 | 4.67 | / | 0 |
| 道路硬化区 | 2099 | 2.4 | / | 0 |
| 绿化区 | 2169 | 1.10 | 360 | 1.10 |
| 合计 |  | 8.17 |  | 1.10 |

### 5.2.2 各阶段水土流失量

根据监测调查结果分析得出本项目水土流失量呈现特点为：工程施工期和自然 恢复期水土流失总量为 225.48t，其中施工期流失量为 223.50t，占流失总量的 99. 12%， 是水土流失重点时段；施工期建构筑物区水土流失量为 106.85t ， 占施工期水土流失 量的 47.81%；道路硬化区水土流失量为 62.97t ， 占施工期水土流失量的 28, 17%；绿 化区水土流失量为 53.68t ， 占施工期水土流失量的 24.02%；建构筑物区及道路硬化 区是工程水土流失的主要区域，各阶段水土流失详见下表 5.2-2 、表 5.2-3。

表 5.2-2    施工期水土流失情况表

| 项目 | 施工期 | 占流失量 （%） |
| --- | --- | --- |
|  | 侵蚀模数 （t/km².a） | 水土流失面积 （hm2） | 侵蚀时间 （a） | 水土流失量 （t） |  |
| 建构筑物区 | 2288 | 4.67 | 1.0 | 106.85 | 47.81% |
| 道路硬化区 | 2099 | 2.4 | 1.25 | 62.97 | 28. 17% |
| 绿化区 | 2169 | 1. 1 | 2.25 | 53.68 | 24.02% |
| 合计 |  | 8.17 |  | 223.50 |  |

表 5.2-3     自然恢复期水土流失情况表

| 项目 | 自然恢复期 | 占流失量 （%） |
| --- | --- | --- |
|  | 侵蚀模数 （t/km².a） | 水土流失面积 （hm2） | 侵蚀时间 （a） | 水土流失量 （t） |  |
| 建构筑物区 | / | 0 | / | / | / |
| 道路硬化区 | / | 0 | / | / | / |
| 绿化区 | 360 | 1.10 | 0.5 | 1.98 | 100% |
| 合计 |  | 1.10 |  | 1.98 |  |

经过分析，本项目水土流失重点时段为施工期，因为该时段为基础开挖、场地 平整等土石开挖工作量为最大，相对水保措施如排水、绿化暂未全部实施，故流失 量最大。施工后期在各项水土保持措施陆续建成后，各项水土保持措施逐步产生效 益，相应水土流失量减少，截止到监测期末，整个工程水土流失量减少到最低。

对比各区水土流失监测结果，在建设期，流失量最大的为建构筑物区，原因主 要是由于该区在建设期占地为最大的区域，持续扰动中，裸露时间较长，容易发生

较大的水土流失现象，故流失量最大。监测时段内土壤侵蚀模数及水土流失量监测 结果详见水土流失情况表。

## 5.3 取土、弃渣潜在土壤流失量

本项目不存在取土、弃土场。

## 5.4 水土流失危害

由于本项目水土保持监测介入时间较晚，在项目施工建设期，我监测项目部未 能进场开展监测工作，但通过实地调查、走访，根据建设单位、主体监理单位、施 工单位等各单位提供的资料信息显示，雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨 电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）在建设过程中 重视水土保持工作，工程设计合理、施工管理严格，项目区内未发生重大水土流失 事故。 由于建设单位严格要求各施工单位规范施工、文明施工，本项目在建设过程 中基本未对周边环境造成不良影响。综上所述，本项目在建设过程中为发生水土流 失危害性事件，且基本未对周边环境造成不良影响。

# 6 、水土流失防治效果监测结果

## 6.1 水土流失治理度

水土流失治理度指项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土 流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动所导致或诱 发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土 流失的面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使 土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好的排水体系，并不对 周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占用地面积。弃土弃渣场地在采取挡护 措施并进行土地整治和植被恢复，土壤流失量达到容许流失量后，才能作为治理达 标面积。

根据项目资料和现场调查复核结果统计，项目实际扰动土地总面积为 8. 17hm2， 项目实际造成水土流失总面积为 8. 17hm2 ，建筑物（含排水等措施面积）及硬化面积 加上各类防治措施治理达标面积共计 8. 15hm2 ，水土流失治理度达 99.75% ，达到方 案设定 97%的目标要求。具体计算详见表 6.1-1。

表 6.1-1 各分区水土流失治理度一览表（单位：hm2

| 监测分区 | 项目区扰 动面积 | 水土流 失面积 | 水土流失治理面积 | 水土流失 治理达标 面积 | 水土流 失治理 度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑物及道路 硬化面积 | 植物措施 | 小计 |  |  |
| 建构筑物区 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | / | 4.67 | 4.67 | 100 |
| 道路硬化区 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | / | 2.40 | 2.40 | 100 |
| 绿化区 | 1.10 | 1.10 | / | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 98.18 |
| 合计 | 8.17 | 8.17 | 7.07 | 1.10 | 8.17 | 8.15 | 99.75 |

## 6.2 水土流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内，容许土壤流失量与治理后的平均土壤侵蚀 强度之比。本工程所在区域属于西南紫色土区，容许土壤侵蚀模数为 500t/（hm2 ·a）

根据查阅监测成果资料，随着各项水土保持措施效益的发挥，至监测期末，项 目区平均土壤侵蚀模数为 360t/（km2 ·a），土壤流失控制比为 1.38 。满足批复的水保 方案设计水平年综合防治目标 1.0 的要求。

## 6.3 渣土防护率

根据项目相关资料及调查核实，本项目无永久弃方，不设弃渣场；在项目建设 过程中有约 0.99 万 m3 临时堆放在项目区内，通过布设相应的水土保持防治措施，有 效的防治了水土流失，经估算，实际拦渣量为 0.96 万 m3 ，渣土防护率为 96.96% ， 达到了方案设计目标值 92%。

## 6.4 表土保护率

根据项目相关资料及调查核实，项目建设期可剥离表土总量为 0.42 万 m3，经估 算，项目实际剥离并保护的表土数量为 0.415 万 m3，由此可得表土保护率为 98.80%， 达到了方案设计目标值 92%。

## 6.5 林草植被恢复率

林草植被恢复系数指项目建设区内林草类植被面积占可恢复植被（在目前经济、 技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术 经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施的面积。

工程项目建设区扣除建构筑物占地及道路硬化面积及工程措施覆盖地等非可绿 化区域后，剩余可绿化面积为 1. 10hm2 ，截止到监测期末，项目已实施林草植被面积 为 1. 10hm2 ，由此计算出林草植被恢复率为 100% ，达到方案确定的目标 97% 。各分 区植被恢复率见表 6.5-1。

表 6.5-1 各水土保持监测分区林草植被恢复率一览表（单位：hm2）

| 监测分区 | 项目区面积 | 可恢复植被面积 | 已恢复植被面积 | 林草植被恢复率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 4.67 | 0 | 0 | / |
| 道路硬化区 | 2.40 | 0 | 0 | / |
| 绿化区 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 100% |
| 合计 | 8.17 | 1.10 | 1.10 | 100% |

## 6.6 林草覆盖率

林草覆盖率则是指林草植被面积占项目建设区面积的百分比。

本工程建设区总面积为 8. 17hm2 ，目前植被恢复效果较好，项目建设区内林草植 被恢复面积为 1. 10hm2 ， 由此计算出项目林草覆盖率为 13.46% ，达到了批复方案确

定的防治目标值 13% 。各分区林草覆盖率见表 6.6-1。

表 6.6-1 各水土保持监测分区林草覆盖率一览表（单位：hm2）

| 监测分区 | 项目区面积 | 已恢复植被面积 | 林草覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 4.67 | / | / |
| 道路硬化区 | 2.40 | / | / |
| 绿化区 | 1.10 | 1.10 | 100% |
| 合计 | 8.17 | 1.10 | 13.46% |

# 7 、结论

## 7.1 水土流失动态变化

### 7.1.1 水土保持方案设计情况

根据批复的《雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及其制品生产线建设项目（一阶段）水土保持方案报告书》，本项目所 处的雅安市雨城区不在国家级水土流失重点预防区和重点治理区范围内，也不在四 川省省级水土流失重点预防区和重点治理区范围内。依据批复的水土保持方案，本 项目水土流失防治指标执行建设类项目水土流失防治一级标准。

防治具体目标为：水土流失治理度 97%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 92%、 表土保护率 92% ，林草植被恢复率 97% ，林草覆盖率 13%。

表 7.1-1 水土流失防治目标值设计一览表

| 序号 | 防治指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（%） | 97 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 92 |
| 4 | 表土保护率（%） | 92 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 97 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 13 |

### 7.1.2 水土流失防治达标情况

雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及 其制品生产线建设项目（一阶段）建设过程中的开挖回填等人为原因对原地形地貌 和地表植被的扰动和破坏，不可避免地产生了一定的新增水土流失，主要表现为面 蚀、沟蚀等，其中在施工期的流失强度相对集中、流失量较大。根据水土保持相关 要求和技术规划，项目在建设过程中采取的水土保持措施，对工程建设期防止水土 流失起着至关重要的作用，极大地较少了水土流失。根据调查与监测结果，本工程 实施水土保持措施后，运行良好，并持续发挥作用，水土流失强度逐渐降低，区域 内总体水土流失强度控制在微度范围内。工程建成后，施工活动停止，进入运行期。 此阶段， 由于工程区内不再有施工扰动，各分区均进入自然恢复期，同时， 已实施

的水保措施将继续发挥其重要水土保持作用，工程区内水土流失情况进一步降低， 目前项目区的水土流失强度在微度范围内，与周边环境基本一致。根据核实，本项 目水土流失防治目标各项指标均已达标，具体详见下表 7.1-2。

表 7.1-2 水土流失防治指标达标情况汇总表

| 序号 | 指标 | 目标值 | 实际值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（%） | 97 | 99.75 | 达标 |
| 2 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.38 | 达标 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 92 | 96.96 | 达标 |
| 4 | 表土保护率（%） | 92 | 98.80 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 97 | 100 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 13 | 13.46 | 达标 |

## 7.2 水土保持措施评价

（1）水土保持方案报告书将项目防治责任范围分为建构筑物区和道路硬化区及 绿化区 3 个防治分区。

在施工过程中，遵守“三同时”原则，施工过程中采取了较适宜的水土保持防治 措施，水土保持工程的总体布局较合理，效果明显，基本达到水土保持方案设计要 求。

（2）监测结果表明，建构筑物区及道路硬化区开挖与回填是该项目主要的水土 流失源，工程在该防治区采用的临时措施、工程措施基本可行。

（3）水土保持措施主要采用表土剥离、表土回覆、排水设施、临时遮盖、临时 排水以及绿化等，有效地控制了水土流失，而且也保证了工程的安全运行。总体上 看，雅化锂业（雅安）有限公司新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂及 1.1 万吨氯化锂及 其制品生产线建设项目（一阶段）的各种防治措施较切合实际，具有较强的可操作 性，水土保持效果较显著。

由于建设单位对水土保持工作的重视，在工程建设初期，就逐步采取了水土保 持工程措施和临时措施、植物措施等。施工期间对防治责任范围内的水土流失进行 了全面、系统的治理，使生态环境得到了很大改善，减少了工程建设可能带来的水 土流失， 目前这些水土保持设施基本保持完好，起到了较好的防治效果。经计算，

目前项目区内六项防治指标基本都达到了《方案报告书》中确定的防治指标值。

## 7.3 三色评价

依据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》 （办水保〔2020〕161 号）中关于“ 绿黄红” 三色评价的要求，结合项目扰动土地情况、 水土流失状况、防治成效及水土流失危害等情况复核，对其进行评价经各项评价指 标赋分评价后，得到本项目水土保持监测三色评价结果为“绿色”。

## 7.4 存在问题及建议

在工程建设过程中，项目区内未发生重大水土流失事故，这与合理的工程设计、 严格的施工管理和施工技术水平有关。但现阶段也存在部分问题亟待解决，主要有 以下几个方面：

1 、工程水土保持监测介入时间较晚，不能准确的展现施工过程中的水土流失情 况，建议在后续的建设项目中，建设单位应当在项目开工前及时委托监测单位开展 项目水土保持工程的监测工作，以便更准确的掌握施工过程中的水土流失情况，采 取相应的防护措施。

2 、 目前项目区仍有少数植物措施效果较差，建议在工程运行期间，建设单位对 项目区内水土保持设施的运行情况和效益进行跟踪调查和监测，安排专人对项目进 行巡查管理，加强运行期已建水土保持措施管护工作，确保其发挥正常的水土保持 功能。

3 、在后续的建设项目中加强与地方水行政主管部门的沟通衔接，主动接受主管 部门的监督检查，及时掌握政策新动向。

## 7.5 综合结论

建设单位在对工程建设中，按照水土保持法律法规的规定，在项目前期依法编 报了水土保持方案。工程建设中较好地按照相关要求开展水土保持工作，将水土保 持工程管理纳入了整个工程建设管理体系，组织领导水土保持措施的基本落实。在 工程建设过程中落实项目法人、设计单位、施工单位、监理单位的水土保持职责， 强化了对水土保持工程的管理，实行了“ 项目法人对国家负责，监测单位控制，承包 商保证，政府监督”的质量管理体系，确保了水土保持方案的顺利实施。项目法人单 位对水土流失防治责任区内的水土流失进行了较全面、系统的整治。从监测的情况

来看，工程施工期间扰动地表面积控制在水土流失防治责任范围内；水土流失得到 有效控制；水土保持工程措施运行正常；迹地恢复、植物措施已落实，项目区林草 植被覆盖率达到规范要求。实施的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土 保持作用，满足水土保持要求。经过系统整治，项目区的生态环境有明显改善，总 体上发挥了较好的保水保土、改善生态环境的作用。

# 8 附图及有关资料

## 8.1 监测照片

| 项目区航拍影像 | 项目区航拍影像 |
| --- | --- |
| 项目区航拍影像 | 项目区航拍影像 |
| 项目区航拍影像 | 项目区航拍影像 |

| 项目区航拍影像 | 项目区航拍影像 |
| --- | --- |
| 道路及排水沟 | 绿化区现状 |
| 绿化区现状 | 绿化及排水沟 |

## 8.2 附件、附图

### 8.2.1 附件

附件 1 ：项目备案文件

附件 2 ：项目水土保持方案报告书批复文件

附件 3 ：水土保持补偿费缴纳证明

### 8.2.2 附图

附图 1 ：项目区地理位置图

附图 2 ：水土流失防治责任范围、监测分区及监测点布设图

中央非税收入统一票据（电子）

票据号码：5100008425

校验码：a52ffe

开票日期：2022年1月6日

票据代码：00010222

交款人统一社会信用代码：91511800MA64KJ5D0G

交款人：雅化锂业（雅安）有限公司

| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 标准 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30176 | 水土保持补偿费收入 |  | 1.0 | 106,210 .00 | ¥106,210 .00 | 电子税票号码 ：351008220100012013 正税 主管税务所（科 、分局）：国家税务总 局雅安市税务局第二税 务分局管理二股 |
| 金额合计（大写）壹拾万零陆仟贰佰壹拾元整 | （小写）¥106,210 .00 |
| 其他信息 | 20210961434180001 |

收款单位（章）： 国家税务总局四川省税务局                                                         复核人：                                  收款人： 15100wsbst0

附图1 项目区地理位置图 雅化锂业(雅安)有限公司新 增年产5万吨电池级氢氧化锂 及1.1万吨氯化锂及其制品生产 线建设项目(一阶段)地理位 置

锂精矿库

水泥

水泥

废墟

### 桂花

砖

图例

施工区

施工区

沥

塘

辅助材料库房

入计量仓

桂花

桂花

水泥

水泥

砖

水泥

桂花

沥

砼

桂花

“年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂） 生产线建设项目”占地范围

水泥

水泥

厕

水泥

塘

水泥

沥

本项目（一阶段）

沥

砼

水泥

锂渣库

水泥

砖

砼 砼

砼

水泥

沥

水泥

沥

水

门卫室

水

水泥

砼

建构筑物区 道路硬化区 绿化区

水泥

水泥

监测点

厕

沥

砼

方

沥

砼

北

水

不可燃、

脱硫系统

沥

丙类

水

沥

沥

沥

砼

中控室

沥

门卫砖 水

沥

沥

地砖

水泥

砼

预留地

地砖

砼

1#监测点

沥

方

水泥

沥

沥

水泥

不可燃、

厕

地砖

精华生产工房

道路铺装

地砖

丙类

金雅科技

水

水泥 砼

砼

砼

生活区

地砖

水泥

水

净化车间

砼

地砖

水泥

水

水泥

沥

沥

机修车间

沥

沥

氢氧化锂成品库房

地砖

水

沥青

水泥

水

地砖

沥

锅炉房 铁

水泥                                                                                                                                               地砖

砖

沥

厕所 砖

氢氧化锂成品库房  挡土墙

水泥

沥

水泥

水

水

水泥

道路铺装

砼

水

水泥

沥

水

水 水

施工生活区（原倒班宿舍）

水泥

水泥

砼

水泥

水

水

水泥

水泥

水泥

砖

沥青

沥

水泥

沥青

沥

初期雨水收集池

砖

施工区

沥

水

水

水泥

施工区

水

水

水泥

水泥

水泥

水泥

水

水泥  砖

水泥

水

水

母液灌水泥区扩建

钢筋临时堆场

施工区

砖

沥青

沥青

砖

废污水收集处理池

循环冷却水站

砼

沥青

施工区

砖

水泥

水泥

砖

砖     水泥  砖

循环冷却水站

氢氧化锂车间

建渣

水泥

氢氧化锂车间

施工区

沥

沥青

砖

水泥

砼

水泥

施工区

道路

水泥

水 砖

建渣

砖

水泥

砖                 砖

水

道路铺装

施工区 冻硝及硫酸钠

休息餐饮

水泥

砼

沥青

水泥

1#母液罐区及泵房

1#监测点

砖

水

沥青

水泥

砼                                       水泥

砖       砖

水泥

砖 砖

砖

土

水泥

水泥

砖

碎石

水泥

水泥

水泥

沥

砖

砖

砖 砖

砖

砖

水泥

锅炉房扩大

母液处理工房

水泥

砖

砼

四川河川科技有限公司

砖

土

沥

沥青 砼

水泥

砖 砖

砖

水

验 监

收 测

沥

阶段 部分

水泥

2#母液罐区及泵房

砖

水泥

2#监测点

砖

砖

水泥

批准 贺 雷 核定 王冠勇 审查 江贤聪 校核 贺志明 设计 邱代辉 比例  见图  设计证号

资质证号

施工区

雅化锂业（雅安）有限公司新增年产5万吨电池

沥

级氢氧化锂及1.1万吨氯化锂及其制品生产线建

设项目（一阶段）

水土流失防治责任范围、监测分区及

监测点布设图 日期       2023.4 图号       附6图2