建设项目竣工环境保护

验收监测报告

川环监验字（2018）第YS18001号

项目名称：雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目

委托单位：   四川雅化实业集团股份有限公司

四川省环境监测总站

2018年11月

项目名称：雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目

建设单位：四川雅化实业集团股份有限公司

法人代表：高欣

承担单位：四川省环境监测总站

站      长：  杜    明

总工程师： 何 吉 明

项目负责人：

报告编写人：

审      核：

审      定：

参加人员：俸强、廖翀、易兴、毛本中、严评、谢小红、宋欢、

雷鄂蓉、蒋华英、万旭、谢永洪、赵云芝、张渝、

邓皓珉、赵红、胡永波、蒋雪梅、贾瑞阳、张倩

| 建设单位：四川雅化实业集团股份有限公司 |  | 编制单位：四川省环境监测总站 |
| --- | --- | --- |
| 电话：0835-2873487 |  | 电话：（028）61501122 |
| 地址：雅安市工业园区扩区内（雨城区草坝镇） |  | 地址：四川省成都市青羊区光华东三路八十八号 |

附     表

“三同时”验收登记表

附     图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置及监测点位图

附图3  环保图片

附     件

附件1  项目备案通知书

附件2  项目环评执行标准的函

附件3  项目环境影响报告书的批复

附件4  验收监测期间工况统计表

附件5  公众意见调查表

附件6  突发环境事件应急预案备案表

附件7  固体废弃物处置协议

附件8  项目变更情况说明

附件9  整改情况说明

附件10 补测期间工况统计表

附件11 监测数据报告

附件12 补测数据报告

附件13 四川同一环境监测有限公司检测报告

目  录

1 前言	1

2 验收监测依据	3

3 建设项目情况	4

3.1地理位置、外环境及平面布置	4

3.2项目建设情况	4

3.3 生产工艺简介	10

4 环境保护措施	15

4.1主要污染源、污染物及其治理措施	15

4.2其他环保设施	19

4.3环保投资及“三同时”落实情况	20

5 环境影响评价主要结论及审批部门审批决定	21

5.1环境影响评价报告书主要结论与建议	21

5.2审批部门审批决定	22

6 验收监测执行标准	25

7 验收监测内容与结果	27

7.1验收监测期间的工况	27

7.2质量控制和质量保证	27

7.3废气监测内容及结果	28

7.4废水监测内容及结果	31

7.5厂界噪声排放监测内容及结果	36

7.6固体废物处置情况调查	36

7.7污染物总量统计	37

7.8项目周边公众意见调查	37

8 环境管理检查	38

8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查	38

8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查	38

8.3环境保护档案管理情况检查	38

8.4环境保护管理机构和制度的建立和执行情况检查	38

8.5环境风险防范措施及应急预案检查	39

8.6卫生防护距离内搬迁落实情况检查	40

8.7绿化及排污口规范化整治检查	40

8.8环评批复要求落实情况检查	40

9 结论	42

10 建议	44

雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目

竣工环境保护验收监测报告

# 1 前言

四川雅化实业集团股份有限公司属民爆行业，该集团生产点遍布全国，其雅安生产点地处雅安市，前身是雅安化工厂。近年来，随着民爆行业的扩张及炸药企业的发展，原雅安生产点由于建设时间早、厂区距城区较近，已无法满足公司发展需求及雅安城市发展规划要求，雅化集团对雅安生产点进行整体搬迁技术改造。

雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目于2011年2月15日由雅安市经济和信息化委员会以雅安市技改备案[2011]01号同意备案。由于项目前期工作的影响，该备案通知书于2012年过期，雅化集团申请并于2012年2月23日取得雅安市经济和信息化委员会《关于同意四川雅化实业集团股份有限公司雅安生产点搬迁技术改造项目备案有效期延长一年的通知》（雅经信技术函[2012]01号）。2012年3月，沈阳环境科学研究院编制完成了该项目的环境影响报告书，2012年6月四川省环境保护厅以川环审批[2012]271号文对项目环境影响报告书进行了批复。项目设计建设内容为：将雅安生产点全部搬迁至雅安工业园区扩区内，新厂区内建成一条21000吨/年胶状乳化炸药生产线、一条10000吨/年粉状乳化炸药生产线、一条精化产品生产线（包括3条共年产10000吨乳化剂、1条年产20000吨复合油相生产线）、一条包装产品生产线；项目实际建成：一条16000吨/年胶状乳化炸药生产线、一条12000吨/年改性铵油炸药生产线、一条精化产品生产线（包括1条年产9000吨乳化剂、1条年产20000吨复合油相生产线）、一条包装产品生产线（工艺较设计有调整）。工程于2016年8月开工建设，2017年7月建成投入试生产。目前主体工程以及配套环保设施运行正常，具备竣工环境保护验收监测条件。

受四川雅化实业集团股份有限公司委托，四川省环境监测总站开展了对该项目的竣工环境保护验收监测工作。2017年8月我站派出技术人员进行现场踏勘，收集有关资料，并在此基础上编制了《雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目竣工环境保护验收监测方案》。根据验收监测方案的要求，我站于2018年1月22日~1月24日对该项目进行了现场监测和调查，监测结果反映，厂区生活污水出口（YS18001014）废水pH值偏高，有超标现象，最大超标pH值超过标准值上限3.27。四川雅化实业集团股份有限公司对该点位废水pH值偏高的原因进行排查后发现，是由于在维护清洗该废水处理系统中MBR膜时采用了次氯酸钠药剂，清洗残液造成出水pH值偏高，该公司通过在清洗MBR膜后加大废水处理系统进水量，以降低废水pH值到标准范围。2018年4月16日~17日，我站对该项目厂区生活污水出口（YS18001014）废水pH值进行了现场复测。2018年6月7日~8日，四川雅化实业集团股份有限公司委托四川同一环境检测有限公司对该项目厂区废水站进出口pH、化学需氧量、氨氮及五日生化需氧量进行了监测。根据监测及调查结果，编制了本验收监测报告。

本次验收监测对象：

雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施、储运工程、环保工程，详见表3-1。

本次验收监测内容：

（1）废气排放情况监测；

（2）废水排放情况监测；

（3）厂界环境噪声排放监测；

（4）固体废弃物处置情况检查；

（5）风险事故防范与应急措施检查；

（6）公众意见调查；

（7）环境管理检查。

# 2 验收监测依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.8.1）；

（2）《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号，2017.11.20）；

（3）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（国家环保部，环办[2008]70号，2008.9.18）；

（4）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部，环发[2012]77号，2012.7.3）；

2.2建设项目环境影响评价文件及审批部门审批决定

（1）《关于四川雅化实业集团股份有限公司雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目备案通知书》（雅安市经济和信息化委员会，雅安市技改备案 [2011]01号，2011.2.15）

（2）《关于同意四川雅化实业集团股份有限公司雅安生产点搬迁技术改造项目备案有效期延长一年的通知》（雅安市经济和信息化委员会，雅经信技术函[2012]01号，2012.2.23）

（3）《关于四川雅化实业集团股份有限公司雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目执行标准的函》（雅安市环境保护局，雅市环函[2011]114号，2011.6.13）

（4）《雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目环境影响报告书》（沈阳环境科学研究院，2012.03）

（5）《关于四川雅化实业集团股份有限公司雅安生产点搬迁技术改造项目环境影响报告书的批复》（四川省环境保护厅，川环审批[2012]271号，2012.6.4）

2.3其他文件

《雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目竣工环境保护验收监测方案》。

# 3 建设项目情况

## 3.1地理位置、外环境及平面布置

项目位于雅安市工业园区扩区内（雨城区草坝镇），建设位置与环评一致。地理位置见附图1。

项目厂区北面为小山丘，厂区西面紧邻永兴大道，厂区南面为黄家山，东面为黄家山。项目以厂区污水处理设施、干煤棚、渣场、灰库、氨水储槽（由于2台10t/h循环流化床燃煤锅炉未建，故配套干煤棚、渣场、灰库、氨水储槽均未建设）、印刷车间、乳化剂车间、炸药车间、销毁场边界外50m分别设置卫生防护距离，环评阶段该卫生防护距离内分布有4户居民，目前该4户居民已完成搬迁，验收监测期间，该卫生防护距离内无居民分布，无环境敏感点。

该项目主要分为厂前区、辅助生产区、炸药生产区及总库区。厂前区位于厂区最西端，包括办公楼、倒班宿舍等；辅助生产区位于厂前区和炸药生产区之间，包括精化生产区及锅炉房等；炸药生产区位于厂区东侧，包括乳化炸药生产车间及改性铵油炸药车间。厂区生产污水处理站位于厂区东北角。原环评报告中拟在厂前区与辅助生产区之间建设的非民爆生产区，由于雅化集团产业布局的调整不再建设。项目平面布置见附图2。

## 3.2项目建设情况

3.2.1建设项目基本情况

项目名称：四川雅化实业集团股份有限公司雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目

建设单位：四川雅化实业集团股份有限公司

工程性质：搬迁技改

建设地点：雅安市工业园区扩区内（雨城区草坝镇）

建设规模：原有厂区内所有设施、设备均拆除。在新厂内建成一条16000吨/年胶状乳化炸药生产线、一条12000吨/年改性铵油炸药生产线、一条精化产品生产线（包括1条年产9000吨乳化剂、1条年产20000吨复合油相生产线）、一条包装产品生产线（仅外购纸版进行加工）。

项目投资：项目总投资2.3亿元，其中环保投资2910万元，占总投资的12.65%。

项目劳动定员：劳动定员200人。

生产制度：全年工作250天，一班制，每日工作8小时，项目夜间不生产。

# 3.2.2项目组成

项目组成及主要环境问题见表3-1。

表3-1     项目组成及主要环境问题

| 名称 | 环评阶段设计建设内容及规模 | 实际建设内容及规模 | 主要环境问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 胶状乳化炸药 生产线 | 1条生产线，年产21000吨胶状乳化炸药，包括原料粉碎、水油相熔化、乳化、冷却、卷纸筒生产、包装等工序。 | 1条生产线，年产16000吨胶状乳化炸药，包括水油相熔化、乳化、冷却、包装等工序。 | 废气、废水、固废、噪声 |
|  | 粉状乳化炸药 生产线 | 1条生产线，年产10000吨粉状乳化炸药，包括原料粉碎、水油相熔化、乳化、冷却、卷纸筒生产、装药、包装等工序。 | 1条生产线，年产12000吨改性铵油炸药，包括与胶状乳化生产线共用液态硝、水油相熔化、及本生产线乳化、冷却、装药、包装等工序。 |  |
|  | 精化产品生产线 | 4条生产线，其中3条共年产10000吨乳化剂、1条20000吨复合油相，包括预热、混合反应、沉淀、过滤、蒸馏提纯、冷却、包装等工序。 | 2条生产线，其中1条共年产9000吨乳化剂、1条20000吨复合油相，包括预热、混合反应、沉淀、过滤、冷却、包装等工序。 |  |
|  | 包装产品生产线 | 1条生产线，年产5000万平方米纸板、2000万平方米纸箱，包括切纸、裱糊、印刷、开槽、装订等工序。 | 实际情况为外购纸板开槽、印刷、包装、入库。 |  |
| 辅助 工程 | 塑料筒生产线 | 2条，配套胶状乳化炸药的装药包装，包括吹膜、熟化等工序，年产2000吨。 | 外购薄膜进行粘合后直接封装胶状乳化炸药，不进行塑料筒的生产。 | 废气、废水、固废、噪声 |
|  | 卷纸管生产线 | 1条，配套粉状乳化炸药的装药包装，包括熔蜡、制卷等工序，年产500吨。 | 1条，配套改性铵油炸药的装药包装，包括熔蜡、制卷等工序，年产350吨。 |  |
|  | 产品检测分析中心 | 1栋，40m×12m×4m（1F），进行产品物理性质、组分检测，原辅料配比试验。 | 1栋，56m×14.4m×4.2m，进行产品物理性质、组分检测，原辅料配比试验。 |  |
|  | 机修综合房 | 承担着全厂机械设备安装、大修、零配件库存、正常机器设备、待处设备存放等任务，主要是机加工处理。 | 与环评一致 |  |
|  | 爆炸塔 | 1个，高度4.8m、直径为5m，用于产品爆破检验。 | 与环评一致 |  |
|  | 销毁场 | 1个，面积12146.64m2，为露天空地，设有1个掩体；用于实验废料、不合格产品等危险品销毁。 | 1个，面积12261m2，为露天空地，未建设掩体。 |  |
|  | 循环水池 | 3个，容积分别为180m3×2，320m3×1。 | 3个，容积分别为36m3×2，48m3×1。 |  |
|  | 软水制备系统 | 自控钠离子交换水处理系统和Q=20t/h、水箱容积V=10m3。 | 自控钠离子交换水处理系统和Q=6t/h、水箱容积V=8m3。 |  |
|  | 水塔 | 1个，200m3，h=35m | 1个，100m3，h=35m |  |
| 公用 工程 | 供水 | 水源由草坝镇自来水厂供应，供水压力约为0.2MPa。厂区布设供水系统采用生产生活、消防联合供水系统。 | 与环评一致 | 废气、噪声 |
|  | 供热 | 2台10t/h循环流化床燃煤锅炉，1用1备。 | 1台4t/h燃气锅炉，1台2t/h燃气导热油炉。 |  |
|  | 供电 | 供电电源引自草坝镇220/10kV变电站内一路10kV专用架空线。在厂区内设置一个总变配电站、一个分变电所；在总仓库区设置一个分变电所。 | 与环评一致 |  |
| 办公及生活设施 | 厂部办公楼 | 1栋，65m×15m×15m（4F），用于员工办公等。 | 1栋，64.4m×17.6m×23.55m（5F） | 废水、固废 |
|  | 厂区食堂 | 1栋，42m×15m×4.2m（1F），用于员工就餐。 | 1栋，34.0m×12.40m×4.80m（1F） |  |
|  | 倒班宿舍 | 2栋，单栋：50m×12m×13m（4F），用于员工休息。 | 1栋， 69.58m×13.64m×12.3m（4F） |  |
|  | 更衣沐浴室 | 1栋，40m×14m×4m（1F），用于员工洗浴。 | 1栋，20.45m×15.45m×4.00m（1F） |  |
| 储运 工程 | 生产区原辅料库 | 包括硝酸铵库（1栋）、硝酸钠库（1栋）、油相材料库（3栋）、包装材料库（3栋）、五金材料库（2栋）、塑料筒原料库（3栋）、精化原辅材料库（3栋）。 | 包括硝酸钠库（1栋）、综合材料库2栋（油相材料、包装材料、五金材料、包装成品、纸箱加工）、精化原辅材料、精华成品库1栋。 | 固废、废气、噪声 |
|  | 成品库 | 包括包装成品库（2栋）、精化成品库（2栋）、塑料筒成品库（3栋）。 |  |  |
|  | 成品转运库 | 2栋：6m×5m×4m（1F）、7m×6m×4m（1F），用于炸药成品的暂时存放，分别为5t、6t。 | 建有2座成品转运站，未建库房。 |  |
|  | 包装纸屑库房 | 2栋，单栋：80m×20m×4.2m（1F），储存纸箱、纸板生产的废纸屑。 | 未建 |  |
|  | 爆破机具存放房 | 1栋，100m×50m×4.2m（1F） | 未建 |  |
|  | 总库区 | 占地面积67361.71m2，包括硝酸铵库（2栋），炸药成品库（13栋），雷管库（1栋）。 | 占地面积67361.71m2，包括硝酸铵库（1栋），炸药成品库（9栋），雷管库（1栋），雷管发放间2栋。 |  |
|  | 干煤棚 | 用于燃煤堆放，42m×31m×9m。 | 原环评设计的2台10t/h循环流化床燃煤锅炉调整为实际建成1台4t/h燃气锅炉，1台2t/h燃气导热油炉锅炉，故原为燃煤锅炉配套的设施均未建设。 |  |
|  | 渣场 | 用于锅炉渣临时堆放，33m×20m。 |  |  |
|  | 灰库 | 用于锅炉布袋除尘灰的临时收集，高8m，直径3m。 |  |  |
|  | 石灰石堆放点 | 用于锅炉烟气脱硫用石灰石储存，设置专用房。 |  |  |
|  | 氨水储槽 | 用于锅炉脱销还原剂储存20%氨水，设置1个容积10m3。 |  |  |
|  | 运输公司 | 实现货物吞吐量50万吨/年，主要是民爆专用车辆、东风货车等，数量约40辆。厂区内无车辆清洗。 | 实现货物吞吐量50万吨/年，主要是民爆专用车辆、东风货车等，数量约40辆。厂区内无车辆清洗。 |  |
| 环保 工程 | 污水处理设施 | 1套污水生化处理设施，主要采用CASS生化处理工艺，处理能力为80m3/d。 | 1套污水生化处理设施，主要采用气浮+水解酸化+AO+MBR处理工艺，处理能力为200m3/d。 | 废水、固废 |
|  | 油水分离装置 | 1套油水处理装置，进行粉状炸药生产废水油水分离预处理。 | 已建φ1800油水分离器 |  |
|  | 隔油沉淀池 | 采用地埋式，6个，2m×1m×1m，用于地坪冲洗水隔油预处理。 | 采用地埋式，6个，民爆区3个（2.5m×1.4m×3m，2.5m×1.4m×3m，2.5m×1.2m×2m），金雅厂区2个（2.5m×1.4m×3m×2），用于地坪冲洗水隔油预处理，食堂1个（2.5m×1.4m×3m）。 |  |
|  | 锅炉废气处理系统 | 采用布袋除尘、掺石灰石炉内脱硫、SNCR脱硝技术进行锅炉烟气净化，除尘效率≥99.9%，脱硫效率≥70%，脱硝效率≥50%，烟气由40m高烟囱排放。 | 原环评设计的2台10t/h循环流化床燃煤锅炉调整为实际建成1台4t/h燃气锅炉，1台2t/h燃气导热油炉锅炉，故原为燃煤锅炉配套的环保设施均未建设。 |  |
|  | 绿化 | 非民爆区绿地率为11.0%，民爆区绿地率为53.2%，全厂绿化面积155719m2。 | 生产区绿地面积98986.48 m2，绿地率18％，库区未绿化。 |  |
|  | 消防水池 | 生产区拟设置容积为450m3的消防水池2座，库区设置容积为216m3的消防水池3座。 | 生产区设置容积为600m3的消防水池1座，800 m3的消防水池1座，库区设置容积为216m3的消防水池1座。 |  |
|  | 事故应急池 | 生产区拟设置容积为2500m3的事故应急池2座，库区设置容积为1000m3的事故应急池2座。 | 生产区设置容积为2500m3的事故应急池1座，库区设置容积为1000m3的事故应急池1座。 |  |

主要原辅材料及燃料见3-2。

表3-2  项目主要原辅料用量及来源

| 原辅料、燃料及动力 | 年消耗量 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铵 | 19276 | 吨 | 外购 |
| 硝酸钠 | 1768 | 吨 | 外购 |
| 复合钠 | 8600 | 吨 | 外购 |
| 乳化剂 | 3500 | 吨 | 自制 |
| 敏化剂 | 16 | 吨 | 外购 |
| 复合油相 | 11000 | 吨 | 自制 |
| 添加剂 | 36 | 吨 | 外购 |
| 山梨醇 | 1600 | 吨 | 外购 |
| 油酸 | 2500 | 吨 | 外购 |
| 醚化催化剂 | 9 | 吨 | 外购 |
| 酯化催化剂 | 17.5 | 吨 | 外购 |
| 纸卷 | 39000 | 平方米 | 外购 |
| 水性油墨 | 14 | 吨 | 外购 |
| PE | 180 | 吨 | 外购 |
| 石蜡 | 50 | 吨 | 外购 |
| 纸张 | 140 | 吨 | 外购 |
| 水 | 12600 | 吨 | 外购 |
| 电 | 1138660 | KWH | 外购 |
| 天然气 | 350000 | 标立方米 | 外购 |

# 3.2.3 项目调整情况

# 该项目主要调整情况为：

1、由于市场需求减少，原环评中设计建设一条年产21000吨胶状乳化炸药生产线，三条共年产10000吨乳化剂生产线，项目实际建成一条年产16000吨胶状乳化炸药生产线，一条年产9000吨乳化剂生产线，企业承诺不会再扩建。

2、原环评中设计建设一条年产10000吨粉状乳化炸药生产线，项目实际建成一条年产12000吨改性铵油炸药生产线。根据雅化集团《关于雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目环评报告部份内容调整情况的说明》，原环评报告中“粉状乳化炸药”产品生产线由石家庄成功机电有限公司提供生产工艺和产品配方，“粉状乳化炸药”是该公司在进行研制时使用的名称，后在工信部进行科技成果鉴定时将“粉状乳化炸药”名称调整为“改性铵油炸药”名称，其生产工艺技术和产品配方均未作任何改变，“粉状乳化炸药”与“改性铵油炸药”实为同一产品。

3、原环评中包装产品生产线设计通过外购纸卷进行胶粘、纸糊贴成多层纸板后，切割、印刷，装订成纸箱。项目实际为外购纸板，直接切割、印刷，装订成纸箱。

4、原环评中设计通过吹膜、熟化等工序，形成2条共年产2000吨塑料筒生产线。项目实际为外购薄膜进行粘合直接封装炸药，不单独进行塑料筒的生产。

5、原环评中设计1条卷纸管生产线配套粉状乳化炸药的装药包装，包括熔蜡、制卷等工序，年产500吨。项目实际建成1条年产350吨的卷纸管生产线，配套改性铵油炸药的装药包装，工序不变。

6、原环评中设计建设2台10t/h循环流化床燃煤锅炉，1用1备。实际建成1台4t/h燃气锅炉，1台2t/h燃气导热油炉锅炉，原为燃煤锅炉配套的干煤棚、渣场、灰库、石灰石堆放点、氨水贮槽及燃煤锅炉废气处理设施均未建设。

# 7、原环评中设计在生产区建设容积为2500m3的事故应急池2座、在库区建设容积为1000m3的事故应急池2座。实际在生产区建成容积为2500m3的事故应急池1座、在库区建成容积为1000m3的事故应急池1座。根据雅化集团《关于雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目环评报告部份内容调整情况的说明》，原环评报告中拟在东北方向民爆生产区和西南方向辅助生产区内各建设一个2500 m3的事故应急池，随着公司产业布局的调整，西南方向非民爆生产区不再建设，根据公司产能的调整情况以及地形情况进行核算，在民爆生产区计划建设一个2500 m3的事故应急池可以满足对整个民爆生产区所发生事故产生污水的收集；原环评报告中拟在炸药库区建设两座1000 m3的事故应急池，因搬迁及库区周边外部安全距离的问题，设计院调整原规划，修改成在库区减少1个硝铵库和3个炸药库的建设，并按此施工。经此调整，按消防设计文件要求核算，在库区最低点设置一个1000 m3的事故应急池能满足所发生事故产生污水收集的要求。

# 8、原环评中设计建设1套污水生化处理设施，用于处理项目生产废水和生活污水，主要采用CASS生化处理工艺，处理能力为80m3/d。实际建成1座生产废水处理站，主要采用气浮+水解酸化+AO+MBR处理工艺，处理能力为200m3/d。建有1套一体化生化处理设施用于生活污水的处理，采用A/O+MBR膜系统+紫外消毒工艺，处理能力为30m3/d。

## 3.3 生产工艺简介

# 3.3.1项目水平衡

该项目总用水量约260m3/d，其中新水100m3/d，循环用水160m3/d，项目废水排放量约90m3/d。项目水平衡见图3-1。

图3-1  项目水平衡图（m3/d）

# 3.3.2生产工艺及流程

1、胶状乳化炸药生产线

本项目胶状乳化炸药生产线由油水相制备、连续乳化、冷却、敏化、装药包装后入库。具体工艺流程及产污环节见图3-1。

图3-1    胶状乳化炸药生产工艺流程及产污环节图

2、改性铵油炸药生产线

本项目改性铵油炸药生产线工艺流程及产污环节见图3-2。

图3-2    改性铵油炸药生产工艺流程及产污环节图

3、乳化剂生产线

本项目乳化剂生产线工艺流程及产污环节见图3-3。

4、复合油相生产线

本项目复合油相生产线工艺流程及产污环节见图3-4。

图3-4   复合油相生产工艺流程及产污环节图

5、包装品生产线

本项目包装品为纸箱，通过外购纸板开槽、印刷后装订成纸箱。工艺流程及产污环节见图3-5。

6、塑料桶、卷纸管生产工艺

本项目自制塑料筒用于胶状乳化炸药的药卷，用于胶状乳化炸药装药过程，采用外购塑料薄膜，将炸药包裹卷筒，通过加热塑封，即完成装药过程。

本项目自制卷纸管用于改性铵油炸药的药卷，工艺流程见图3-6。

# 4 环境保护措施

# 4.1主要污染源、污染物及其治理措施

## 4.1.1废气排放及治理

1、废气有组织排放

本项目有组织排放废气主要是燃气锅炉天然气燃烧废气。该项目配套一台4t/h燃气锅炉，一台2t/h燃气导热油炉，为各生产线提供热源。天然气燃烧后废气主要污染物为颗粒物、NOX、SO2，废气经2根15米高排气筒排放。额定风量分别为5298 m3/h、2730 m3/h。

2、废气无组织排放

（1）炸药车间粉尘

该项目改性铵油炸药生产车间制粉工序均会产生少量粉尘，通过无组织形式排放，采取划定防护距离等措施控制粉尘对周围环境的影响。

（2）乳化剂生产车间非甲烷总烃

乳化剂生产车间在醚化和酯化反应工序会产生少量有机废气，主要污染物为非甲烷总烃，通过无组织形式排放，采取划定防护距离等措施控制废气对周围环境的影响。

（3）污水处理设施废气

本项目建有一座污水处理站，污水站产生的废气以无组织形式排放，主要污染物为H2S和NH3，通过厂区绿化、划定防护距离等措施控制废气对周围环境的影响。

（4）销毁场废气

本项目主要采取的销毁方式为焚烧，产生焚烧废气通过无组织形式排放，主要污染物为氮氧化物，通过划定销毁场边界外卫生防护距离等措施控制废气对周围环境的影响。

## 4.1.2废水排放与治理

1、生产废水的产生、治理及排放

生产废水主要有改性铵油炸药脱水废水，乳化剂生产线醚化、酯化反应产生的废水，车间设备及地坪冲洗水，锅炉软水系统反冲洗水及分析中心实验废水。生产废水进入厂内污水处理站处理后，部分用于厂区绿化，剩余部分排入青衣江。

（1）改性铵油炸药脱水废水

改性铵油炸药在脱水粉化过程中产生脱水废水，产生量约为20m3/d，主要污染物是油类等，脱水废水经隔油池水油分离后进入厂内污水处理站处理。

（2）乳化剂生产线醚化、酯化反应废水

乳化剂生产过程中醚化、酯化反应脱水，产生量约为5m3/d，主要污染物是COD等。醚化反应脱水经冷凝后进入集液罐，进入厂内污水处理站处理。酯化反应脱水经冷凝后进入集液罐，再经油水分离罐进行油水分离后，水进入厂内污水处理站处理。

（3）真空泵废水

项目炸药生产线及乳化剂生产线均会用到水环式真空泵，水环式真空泵运行时产生含油废水，产生量约为50m3/d，主要污染物为油类，进入厂内污水处理站处理。

（4）车间设备及地坪冲洗水

项目反应釜（罐）等设备清洗及车间地坪清洗频率较低，清洗废水产生量约为5m3/d，主要污染物为悬浮物、油类等。进入厂内污水处理站处理。

（5）锅炉软水系统反冲洗水

锅炉软水制备离子交换树脂反冲洗废水，产生量约为1m3/d，主要污染物为悬浮物等。废水经隔油池水油分离后进入厂内污水处理站处理。

（6）分析中心实验废水

本项目配套建设一栋分析中心，实验室废水产生量约为0.5m3/d，主要污染物为悬浮物等，进入厂内污水处理站处理。

2、生活污水

该项目生活污水产生量约25m3/d，主要污染物为COD、SS、氨氮等。生活污水经厂内化粪池处理后进入厂内一体化生化处理装置处理后，直接排入打铁沟最终进入青衣江。一体化生化处理装置处理能力为30 m3/d，工艺流程见图4-1。

3、生产废水处理站

# 该项目建有一座处理能力200m3/d废水处理站，用于处理项目生产废水，处理后的废水部分用于厂区绿化，剩余部分排入双岔沟最终排入青衣江。污水站设计进水浓度COD≤2000mg/L，BOD≤150mg/L，SS≤150mg/L，设计COD去除率97.5%，BOD去除率93.3%，SS去除率93.3%。污水处理站工艺流程见图4-2。

## 4.1.3 噪声的产生及控制措施

本项目主要噪声源及治理措施见表4-1。

表4-1   主要产噪设备及控制措施

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强dB(A) | 处理措施 | 与最近厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改性铵油车间 | 混拌机 | 2 | 85，连续排放 | 厂房隔声 | 95m |
| 2 | 改性铵油车间、乳化车间、锅炉房、污水处理设施 | 泵类 | 38 | 80，连续排放 | 选用低噪设备 | 95m |
| 3 | 改性铵油车间、乳化车间 | 空压机 | 4 | 95，连续排放 | 设有空压机减震垫28个 | 95m |
| 4 | 锅炉房、污水处理设施 | 引送风机 | 1 | 90，连续排放 | 选用低噪设备 | 40m |
| 5 | 爆炸塔 | / | 1 | 100，瞬间 | 采用双层隔音塔体降噪 | 25m |

## 4.1.4固体废弃物的产生及处置

厂区内设有2个固体废物暂存间，其中危险废物暂存间1个，一般固废暂存间1个。2个固废暂存间地面均采用10cm厚C25混凝土+300丙仑+10cm厚C25混凝土防渗。该项目固体废弃物产生种类、产生量和处置措施、综合利用情况见表4-2。

表4-2    固体废物产生及处置情况

| 分类 | 废渣名称 | 产生量（t/a） | 环评要求 处理措施 | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 过滤残渣 | 0.1 | 锅炉掺烧 | 外委有资质的公司处置 |
|  | 废油、废石蜡、废含石蜡卷纸管 | 1 | 交有资质的单位处置 |  |
|  | 废机油及含油面纱 | 0.3 | 交有资质的单位处置 |  |
|  | 废乳化剂原料包装桶 | 0.8 | 由厂家回收 | 由厂家回收 |
|  | 油相材料包装袋 | 0.2 | 由厂家回收 |  |
|  | 废油墨桶 | 0.05 | 由厂家回收 |  |
| 一般废物 | 废硝酸铵和硝酸钠包装袋 | 15 | 由厂家回收 |  |
|  | 废边角料 |  | 外售 | 由当地环卫部门清运 |
|  | 污水处理设施污泥 |  | 送至城市垃圾填埋场填埋 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 送至城市垃圾填埋场填埋 |  |

## 4.2其他环保设施

## 4.2.1环境风险防范设施

项目环评要求的风险防范措施与落实情况对照见表4-3。

表4-3  风险防范措施要求与落实情况对照表

| 序号 | 防范措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产区设置容积为2500m3的事故池2座，库区设置容积为1000 m3的事故池2座。 | 生产区设置容积为2500m3的事故池1座，库区设置容积为1000m3的事故池1座。 |
| 2 | 生产区设置容积为450m3的消防水池2座，库区设置容积为216 m3的消防水池3座。 | 生产区设置容积为600m3的消防水池1座，800 m3的消防水池1座，库区设置容积为216m3的消防水池1座。 |
| 3 | 项目区内一般区域采用水泥硬化地面，精化车间、污水收集管线、化学品库等污染区采取重点防渗防漏，设置地沟围堰、环形沟和导流沟。 | 精化车间、化学品库、污水池、隔油池均采用丙纶防渗，液态硝铵罐区采用丙仑+氯磺化防渗并设置地沟围堰，污水收集管线采用双壁波纹管防漏，各生产车间均设置环形沟和导流沟。 |
| 4 | 厂区应急预案及管理措施建设 | 项目制定有《突发环境事件应急预案》，并在雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局备案。建立有《环保档案管理制度》等11个环保管理制度，并按照相应制度执行。公司配备有19名专（兼）职环保管理人员，对环保设施进行监督管理、保养维护和检修，确保环保设施正常运行。 |

## 4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

该项目在废水排放口设立了废水排放标志牌，未安装在线监测设施。

## 4.3环保投资及“三同时”落实情况

## 4.3.1环保设施投资

项目总投资为2.3亿元，其中环保投资2910万元，占总投资的12.65%。该项目环保设施投资情况详见表4-4。

## 4.3.2“三同时”落实情况

该项目污染源及处理设施对照见表4-4。

表4-4主要污染源及处理设施对照表

| 污染 类型 | 治理污染源 | 环评要求 处理措施 | 工程实际建设情况 | 投 资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处理设施 或措施 | 数量 | 处理量 |  |
| 废气 | 燃气锅炉 | / | / | 2套 | 5298m3/h、2730m3/h | 200 |
|  | 乳化剂车间有机废气 | 斜流风机排风系统，保持车间良好通风 | 保持车间良好通风 | / | / | 110 |
|  | 炸药车间粉尘 | 设置防爆斜流风机排风和车间屋顶式全空调机组送风系统 | 保持车间良好通风 | / | / |  |
|  | 污水处理设施废气 | / | 划定防护距离等措施控制废气对周围环境的影响 | / | / |  |
|  | 销毁场废气 | 空旷独立场所排放 | 同环评 | / | / |  |
| 废水 | 改性铵油炸药脱水废水 | 油水分离器分离后回用于水相制备工序 | 经隔油池水油分离后进入厂内污水处理站处理，排入青衣江。 | 1套 | 200m3/d | 1800 |
|  | 乳化剂生产线醚化、酯化反应废水 | 排入污水生化处理设施 | 进入厂内污水处理站处理后排入青衣江。 |  |  |  |
|  | 水环真空泵废水 | / |  |  |  |  |
|  | 设备、地坪冲洗水 | 隔油、沉淀预处理后排入污水生化处理设施 |  |  |  |  |
|  | 软水系统反冲洗水 | 中和预处理后进入污水生化处理设施 |  |  |  |  |
|  | 实验废水 | 中和预处理后排入污水生化处理设施 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 隔油预处理后排入污水生化处理设施 | 生活污水经厂内化粪池处理后进入厂内一体化生化处理装置处理后，直接排入打铁沟最终进入青衣江 | 1套 | 30 m3/d | 60 |
| 固废 | 过滤残渣 | 锅炉掺烧 | 委托四川省中明环境治理有限公司处置，并签订协议 | / | 0.1 | 10 |
|  | 废油、废石蜡、废含石蜡卷纸管 | 交有资质的单位处置 |  | / | 1 |  |
|  | 废机油及含油面纱 | 交有资质的单位处置 |  | / | 0.3 |  |
|  | 废乳化剂原料包装桶 | 由厂家回收 | 由厂家回收 | / | 0.8 |  |
|  | 油相材料包装袋 | 由厂家回收 |  | / | 0.2 |  |
|  | 废油墨桶 | 由厂家回收 |  | / | 0.05 |  |
|  | 废硝酸铵和硝酸钠包装袋 | 由厂家回收 |  | / | 15 | 50 |
|  | 废边角料 | 外售 | 由当地环卫部门清运 | / |  |  |
|  | 污水处理设施污泥 | 送至城市垃圾填埋场填埋 |  | / |  |  |
|  | 生活垃圾 | 送至城市垃圾填埋场填埋 |  | / |  |  |
| 噪声 | 噪声治理 | 合理布局、隔声减振 | 同环评 | / | / | / |
| 环境 风险 | 生产区拟设置容积为2500m3的事故应急池2座，库区设置容积为1000m3的事故应急池2座。 地面防渗 | 生产区设置容积为2500m3的事故应急池1座，库区设置容积为1000m3的事故应急池1座。 精化车间、化学品库、污水池、隔油池均采用丙纶防渗，液态硝铵罐区采用丙仑+氯磺化防渗并设置地沟围堰，污水收集管线采用双壁波纹管防漏，各生产车间均设置环形沟和导流沟。 | 180 |
| 绿化 | 非民爆区绿地率为11.0%，民爆区绿地率为53.2%，全厂绿化面积155719m2。 | 生产区绿地面积98986.48 m2，绿地率18％，库区未绿化。 | 500 |
| 合计 | 2910 |

# 5 环境影响评价主要结论及审批部门审批决定

# 5.1环境影响评价报告书主要结论与建议

5.1.1主要结论

本项目符合国家产业政策，选址符合雅安市城市规划要求，与周边环境具有较好相容性。建设项目只要认真落实本环评报告书中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，贯彻“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，综合利用和污染治理相结合，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。

# 5.1.2建议

1、加强施工期管理，做好水土保持工作。认真贯彻落实环保措施，执行建设项目“三同时”，避免“先生产后治污，先排污后治理”的弊端。

2、加强厂区环保设施的日常管理，对各种污染物排放点进行实时监控和调整，强化环保设施的维修、保养，确保各项环保设施的建设和正常运行。

3、生产过程中，要严格规范操作，防止和减少原材料的抛洒、滴漏。

4、重视生产过程中危险废物的合理处理处置。

5、注意风险防范措施，完善制定相应的应急预案和相应的风险防范演练。

6、若本项目生产工艺、产品方案和生产规模发生变动时，必须重新办理环保等相关手续。

# 5.2审批部门审批决定

四川雅化实业集团股份有限公司：

你公司报送的《雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目环境影响报告书》收悉。经研究，现批复如下：

一、项目拟在位于雅安市草坝镇洪川村、均田村的四川雅安工业园区草坝园片区实施。主要建设内容为：新建1条胶状乳化炸药生产线、1条粉状乳化炸药生产线、3条乳化剂生产线、1条复合油相生产线、1条包装产品生产线及配套的产品检测分析中心、炸药总库区、销毁场等公辅设施。项目总投资93000万元，其中环保投资5197.98万元。项目经中华人民共和国工业和信息化部（工信安字[2010]116号文）和雅安市经济和信息化委员会（雅安市技改备案[2011]01号）同意，符合产业政策；项目用地850亩，选址经雅安市城乡规划建设和住房保障局同意（雅住建函[2011]245号），符合当地相关规划要求。在落实报告书提出的环保措施后，污染物可以达标排放并符合地方总量控制要求，对环境空气、水环境、声环境质量的影响将得到控制，可以满足相应环境功能区标准要求。因此，我厅同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施的设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。项目建设同步开展工程环境监理工作，并将相关资料作为项目建设竣工环保验收的依据。

（二）加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。

（三）严格按照环境影响报告书的要求。落实各项废水处理设施，实施分类收集及处理，确保外排废水经处理后达标排放；落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放；落实控制和减少无组织排放措施，并加强管理，确保无组织排放监控点达标；落实各项噪声治理措施，确保厂界噪声达标；落实各项固体废弃物处置措施，提高回收利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染；采取有效措施，全面做好防渗漏、防腐等处理，防止地下水污染。

（四）严格按照环境影响报告书的要求，建设事故收集池、事故废水池等各项环保应急设施，确保事故状态下各类废水不进入地表水体，确保水环境质量安全。制定各项环境风险防范应急预案，加强生产运行过程风险防范管理、各装置及设施间的协调管理，避免和控制风险事故导致的环境污染；加强员工环保培训，结合项目实施中可能出现的环境问题制定应急预案和环境风险事故防范措施，每年不定期开展环境风险防范演练。

（五）项目以厂区污水处理设施、干煤棚、渣场、灰库、氨水储槽、印刷车间、乳化剂车间、炸药车间、销毁场边界外50m分别设置卫生防护距离，该防护距离范围现有居民4户。雅安市雨城区人民政府以《关于四川雅化实业集团股份有限公司雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目拆迁安置的承诺函》，承诺在项目试生产前完成以上居民的搬迁安置工作，请你公司配合做好相关工作。在以上居民没有全部妥善搬迁安置完成前，该项目不得投入试生产。项目确定的卫生防护距离范围内今后不得新建医院、学校、居民点等环境敏感设施，新引进项目应注意与本项目的环境相容性。

（六）项目实施后污染物总量控制指标： SO25.76t/a、NOX3.60t/a、COD0.53 t/a、氨氮0.053t/a。请雅安市环境保护局按照《雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目总量平衡方案》文进一步核实、确认后，在区域内解决，确保区域环境质量不恶化，并加强监督管理，确保该项目建成后区域环境质量满足相应环境功能区划的要求。

（七）结合运输物料的性质，优化运输路线、运输方案，危险化学品运输应避开人群集中区、饮用水源保护区等环境敏感区。落实运输、管输过程的环境风险防范措施，防止事故导致环境污染。加强各生产装置的生产协调管理，优化管道选线，管道按照国家规范设置截止阀、自动感应关闭系统等，并加强日常巡检和维护管理工作，杜绝发生泄漏污染事件。采取有效可靠的措施，保护沿线的环境敏感点和环境质量。

（八）高度重视环境安全和社会稳定工作。确保项目建设满足保护环境的相关要求，及时妥善处理公众反映的环保意见，做好解释沟通工作，杜绝因环境问题引发社会不稳定因素产生。

（九）按照国家和地方的有关规定完善排放口、贮存（处置）场，安装废水在线监控设施。

（十）项目开工前，必须依法完备行政许可相关手续。

（十一）项目建成后位于雨城区的老厂将关闭，公司必须严格按照原国家环保总局办公厅《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》（[2004]47号）中相关要求，落实老厂区土壤、地下水监测和修复工作，不得遗留环境问题。

三、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须向我厅书面提交试生产申请，经检查同意后方可进行试生产。试生产期间，必须按规定程序向我厅申请环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、我厅请四川省环境监察执法总队、雅安市及雨城区环境保护局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

请你公司收到本批复15日内将批复后的环境影响报告书送达雅安市及雨城区环境保护局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

# 6 验收监测执行标准

验收监测执行标准见表6-1。

表6-1  污染物排放验收监测执行标准表

| 类别 | 验收监测标准 | 环评使用标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气有组织 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准 | / |
|  | 项目 | SO2 | NOX | 颗粒物 |  |
|  | 排放浓度(mg/m3) | 50 | 200 | 20 |  |
| 废气无组织 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | 项目 | 颗粒物 | NOX | 非甲烷总烃 | 项目 | 颗粒物 | NOX | 非甲烷总烃 |
|  | 排放浓度(mg/m3) | 1.0 | 0.12 | 4.0 | 排放浓度(mg/m3) | 1.0 | 0.12 | 4.0 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准 | / |
|  | 项目 | 氨 | 硫化氢 |  |
|  | 排放浓度(mg/m3) | 1.5 | 0.06 |  |
| 生产废水 | 《兵器工业水污染物排放标准 火炸药》（GB14470.1-2002）标准 | 《兵器工业水污染物排放标准 火炸药》（GB14470.1-2002）标准 |
|  | 项目 | pH（无量纲） | COD | BOD5 | 项目 | pH（无量纲） | COD | BOD5 |
|  | 标准值（mg/L） | 6~9 | 100 | 30 | 标准值（mg/L） | 6~9 | 100 | 30 |
|  | 项目 | SS | 总磷 | 石油类 | 项目 | SS | 总磷 | 石油类 |
|  | 标准值 | 40 | / | / | 标准值 | 40 | / | / |
|  | 项目 | TNT（mg/L） | 色度（稀释倍数） | 氨氮 | 项目 | TNT（mg/L） | 色度（稀释倍数） | 氨氮 |
|  | 标准值 | 0.5 | 50 | / | 标准值 | 0.5 | 50 | / |
| 生活废水 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
|  | 项目 | pH（无量纲） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 项目 | pH（无量纲） | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
|  | 标准值（mg/L） | 6~9 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 标准值（mg/L） | 6~9 | 50 | 10 | 10 | 5（8） |
|  | 项目 | 总磷 | 色度（稀释倍数） | 石油类 | 动植物油 | 项目 | 总磷 | 色度（稀释倍数） | 石油类 | 动植物油 |
|  | 标准值（mg/L） | 0.5 | 30 | 1 | 1 | 标准值（mg/L） | 0.5 | 30 | 1 | 1 |
|  | 注：氨氮括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内为水温≤12℃时的控制指标。 |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  | 65 dB（A） | 55 dB（A） | 65 dB（A） | 55 dB（A） |

表6-2  污染物总量控制要求

| 类别 | 项目 | 执行标准来源 | 污染物总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 《关于四川雅化实业集团股份有限公司雅安生产点搬迁技术改造项目环境影响报告书的批复》 （川环审批[2012]271号） | 0.53 |
|  | NH3-N |  | 0.053 |
| 废气 | SO2 |  | 5.76 |
|  | NOx |  | 3.60 |

# 7 验收监测内容与结果

## 7.1验收监测期间的工况

验收监测期间，主体设施连续、稳定、正常生产，各生产线生产负荷均在75%以上，配套的环保设施均运行正常，满足验收监测要求。验收监测期间的项目工况统计见表7-1。

表7-1  验收期间工况统计

| 主要产品 | 监测时间 生产情况 | 1月22日 | 1月23日 | 4月16日 | 4月17日 | 6月7日 | 6月8日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶状乳化 炸药 | 设计能力（t/d） | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|  | 实际产量（t/d） | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|  | 生产负荷（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 改性铵油 炸药 | 设计能力（t/d） | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  | 实际产量（t/d） | 45 | 45 | 47 | 47.5 | 47 | 47.5 |
|  | 生产负荷（%） | 93.75 | 93.75 | 97.92 | 98.96 | 97.92 | 98.96 |
| 乳化剂 | 设计能力（t/d） | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
|  | 实际产量（t/d） | 32.4 | 32.4 | 33.6 | 34.8 | 33.6 | 34.8 |
|  | 生产负荷（%） | 90 | 90 | 93.33 | 96.67 | 93.33 | 96.67 |
| 复合油相 | 设计能力（t/d） | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 实际产量（t/d） | 74 | 74 | 75.2 | 77.6 | 76.4 | 77.6 |
|  | 生产负荷（%） | 92.5 | 92.5 | 94.03 | 97.01 | 95.52 | 97.01 |
| 备注：年工作日250天。 |

## 7.2质量控制和质量保证

7.2.1 监测单位资质情况

验收监测单位四川省环境监测总站取得了由国家认证认可监督管理委员会颁布的计量认证资质（旧证书：编号2015002322U，有效期至2018年5月28日；新证书：180012052322，有效期至2024年6月21日），拥有废水、废气、噪声监测持证上岗人员50余人，建设项目竣工验收监测报告编制持证人员40余人。

7.2.2 质量控制与质量保证

为了确保监测数据的代表性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制。

1、严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

3、采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

4、及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

5、监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所用监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

6、现场采样和测试前，非分散红外烟气分析仪使用标准气体校准，并按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制。

7、水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；气样测定前校准仪器；噪声测定前后校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。

8、监测报告严格实行三级审核制度。

## 7.3废气监测内容及结果

7.3.1废气有组织排放监测内容与结果

废气有组织排放监测内容见表7-2，监测分析方法详见表7-3。

表7-2  废气有组织监测内容

| 点位编号 | 排气筒高度 | 监测断面名称 | 监测项目 | 监测时间、频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YS18001001 | H=15米 | 4t/h锅炉烟气排气筒 | 排气参数、颗粒物、SO2、NOX | 每天3次，连续2天 |
| YS18001002 |  | 2t/h导热油炉排气筒 |  |  |

表7-3  废气有组织监测分析方法

| 项 目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气参数 | 《固定污染源排气颗粒物测定与气态污染物采样方法》 | GB/T16157-1996 | TH-880F 451001007 | / |
| 颗粒物 |  |  |  | 1 mg/m3 |
| SO2 | 甲醛缓冲溶液吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ/T397 | V-1100D可见分光光度计VEH1209096 | 0.190 mg/m3 |
| NOX | 定电位电解法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 德图烟气分析仪 Testo350 02724178 | 2 mg/m3 |

7.3.2监测结果

废气有组织排放监测结果见表7-4。

表7-4  废气有组织排放监测结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 1月22日 | 1月23日 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |  |
| 4t/h锅炉烟气排气筒 YS18001001 | 流量(Nm3/h) | 5148 | 5111 | 5073 | 5028 | 4910 | 4975 | / |
|  | 含氧量（%） | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | / |
|  | 颗粒物 | 排放浓度(mg/m3) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 20 |
|  | SO2 | 实测浓度(mg/m3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 排放浓度(mg/m3) | / | / | / | / | / | / | 50 |
|  | NOX | 实测浓度(mg/m3) | 72 | 74 | 74 | 76 | 74 | 72 | / |
|  |  | 排放浓度(mg/m3) | 92.6 | 95.2 | 95.9 | 99.3 | 95.9 | 92.6 | 200 |
| 2t/h导热油炉排气筒YS18001002 | 流量(Nm3/h) | 2403 | 2431 | 2484 | 2552 | 2520 | 2470 | / |
|  | 含氧量（%） | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | / |
|  | 烟尘 | 排放浓度(mg/m3) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 20 |
|  | SO2 | 实测浓度(mg/m3) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  |  | 排放浓度(mg/m3) | / | / | / | / | / | / | 50 |
|  | NOX | 实测浓度(mg/m3) | 76 | 76 | 78 | 78 | 76 | 78 | / |
|  |  | 排放浓度(mg/m3) | 96.4 | 96.4 | 100.4 | 98.9 | 97.8 | 100.4 | 200 |

# 7.3.3废气无组织排放监测内容与结果

废气无组织监测内容见表7-5，废气无组织监测分析方法见表7-6。

表7-5     废气无组织排放监测内容

| 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改性铵油炸药生产车间 下风向厂界 | YS18001003 | 颗粒物 | 连续2天，每天4次 |
|  | YS18001004 |  |  |
| 乳化剂车间下风向厂界 | YS18001005 | 非甲烷总烃 |  |
|  | YS18001006 |  |  |
| 销毁场下风向厂界 | YS18001007 | 氮氧化物 |  |
|  | YS18001008 |  |  |
| 废水站下风向厂界 | YS18001009 | 氨、硫化氢 |  |
|  | YS18001010 |  |  |

表7-6  废气无组织监测分析方法

| 项 目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 | TH150-A 341406017、341406019 | 1.827 mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | HP4890D C-128/83 | 0.04mg/m3 |
| 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | V-1100D可见分光光度计VEH1209096 | 0.006mg/m3 |
| 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | V-1100D可见分光光度计VEH1209096 | 0.02mg/m3 |
| 硫化氢 | 亚甲蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | V-1100D可见分光光度计VEH1209096 | 0.001 mg/m3 |

7.3.4监测结果

废气无组织排放监测结果见表7-7。

表7-7  废气无组织排放监测结果表

| 监测 项目 | 监测点 | 1月22日 | 1月23日 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 颗粒物 （mg/m3） | YS18001003 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 1.0 |
|  | YS18001004 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.18 |  |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | YS18001005 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.31 | 0.34 | 0.20 | 0.27 | 4.0 |
|  | YS18001006 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |  |
| 氮氧化物（mg/m3） | YS18001007 | 0.039 | 0.054 | 0.054 | 0.039 | 0.056 | 0.066 | 0.090 | 0.062 | 0.12 |
|  | YS18001008 | 0.082 | 0.047 | 0.031 | 0.038 | 0.047 | 0.042 | 0.031 | 0.030 |  |
| 氨 （mg/m3） | YS18001009 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 1.5 |
|  | YS18001010 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.09 |  |
| 硫化氢（mg/m3） | YS18001009 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | 0.003 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.06 |
|  | YS18001010 | 未检出 | 未检出 | 0.003 | 0.002 | 未检出 | 未检出 | 0.001 | 未检出 |  |

## 7.4废水监测内容及结果

7.4.1 废水监测内容

废水监测内容见表7-8，废水监测分析方法见表7-9。

表7-8  废水监测内容

| 监测点名称 | 编号 | 监测污染因子 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水站进口 | YS18001011 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、色度、TNT | 连续监测2天，每天监测4次 |
| 厂区废水站出口 | YS18001012 |  |  |
| 厂区生活污水进口 | YS18001013 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、动植物油 |  |
| 厂区生活污水出口 | YS18001014 |  |  |

表7-9  废水监测分析方法

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计法 | 水与废水监测分析方法（第四版） | 梅特勒-托利多便携式pH计B446245503 | / |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | AL204分析天平 1227070263 | / |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 滴定管 | 4 mg/L |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | 溶解氧测定仪 B08610 | 0.5 mg/L |
| NH3-N | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | UV-7220N可见分光光度计 15400454 | 0.025 mg/L |
| 色度 | 稀释倍数法 | GB/T11903-1989 | 比色管 | / |
| 总磷 | 钼酸胺分光光度法 | GB 11893-1989 | UV-1780紫外可见分光光度计 A11915330351CS | 0.01 mg/L |
| TNT | 气相色谱-质谱法 | HJ 716-2014 | 7890A-5975C CN11038503/US11041022 | 0.04μg/L |
| 石油类 | 红外光度法 | HJ 637-2012 | OL 1020红外分光测油仪 1020162006 | 0.04mg/L |
| 动植物油 |  |  |  |  |

7.4.2 废水监测结果

废水监测结果见7-10。

表7-10  废水监测结果

单位：pH无量纲，色度为稀释倍数，其余为mg/L

| 监测点 | 监测 项目 | 1月22日 | 1月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 日均值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 日均值 | 标准值 |
| 厂区废水站进口YS18001011 | pH | 7.29 | 7.59 | 7.42 | 7.66 | / | 7.19 | 7.66 | 7.60 | 7.47 | / | / |
|  | 色度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / |
|  | SS | 47 | 52 | 58 | 46 | 51 | 64 | 72 | 67 | 75 | 70 | / |
|  | COD | 43 | 40 | 54 | 59 | 49 | 36 | 35 | 55 | 47 | 43 | / |
|  | BOD5 | 14.6 | 14.4 | 19.6 | 20.3 | 17.2 | 13.3 | 13.6 | 19.8 | 15.8 | 15.6 | / |
|  | 氨氮 | 55.4 | 54.9 | 54.8 | 52.5 | 54.4 | 54.6 | 54.6 | 54.9 | 49.9 | 53.5 | / |
|  | 石油类 | 17.1 | 15.3 | 3.35 | 3.42 | 9.79 | 18.1 | 14.4 | 2.58 | 3.20 | 9.57 | / |
|  | 总磷 | 0.68 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | / |
|  | TNT | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 厂区废水站出口YS18001012 | pH | 7.50 | 7.70 | 7.21 | 7.44 | / | 7.12 | 7.71 | 7.52 | 7.46 | / | 6-9 |
|  | 色度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 |
|  | SS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 |
|  | COD | 14 | 15 | 21 | 17 | 17 | 26 | 25 | 22 | 18 | 23 | 100 |
|  | BOD5 | 2.7 | 3.2 | 6.0 | 5.4 | 4.3 | 7.2 | 7.1 | 5.8 | 5.2 | 6.3 | 30 |
|  | 氨氮 | 0.041 | 0.041 | 0.036 | 0.033 | 0.038 | 0.033 | 0.020 | 0.010 | 0.045 | 0.027 | / |
|  | 石油类 | 0.24 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.075 | 0.28 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.085 | / |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 0.0125 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
|  | TNT | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
| 厂区生活污水进口 WT18008001 | pH | 8.17 | 8.32 | 8.21 | 8.37 | / | 8.26 | 8.26 | 8.27 | 8.24 | / | / |
| 厂区生活污水进口YS18001013 | SS | 164 | 179 | 182 | 157 | 170 | 146 | 133 | 140 | 139 | 140 | / |
|  | COD | 232 | 356 | 201 | 213 | 250 | 197 | 221 | 225 | 221 | 216 | / |
|  | BOD5 | 79.5 | 138 | 70.3 | 71.2 | 89.8 | 58.6 | 78.5 | 79.3 | 78.5 | 73.7 | / |
|  | 氨氮 | 93.6 | 92.3 | 98.2 | 92.6 | 94.2 | 88.2 | 89.0 | 91.7 | 91.7 | 90.2 | / |
|  | 总磷 | 6.84 | 6.90 | 6.63 | 7.15 | 6.88 | 6.65 | 7.06 | 6.89 | 6.96 | 6.89 | / |
|  | 石油类 | 0.57 | 0.63 | 0.79 | 1.27 | 0.82 | 0.76 | 0.85 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | / |
|  | 动植物油 | 0.55 | 0.82 | 1.01 | 0.16 | 0.62 | 0.30 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.44 | / |
| 厂区生活污水出口WT18008002 | pH | 8.97 | 8.98 | 8.76 | 8.78 | / | 8.75 | 8.79 | 8.76 | 8.77 | / | 6-9 |
| 厂区生活污水出口YS18001014 | SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  | COD | 12 | 17 | 6 | 6 | 10 | 未检出 | 11 | 9 | 未检出 | 6 | 50 |
|  | BOD5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 未检出 | 1.6 | 1.4 | 未检出 | 0.9 | 10 |
|  | 氨氮 | 0.298 | 0.379 | 0.509 | 0.157 | 0.336 | 0.135 | 0.258 | 0.168 | 0.260 | 0.205 | 5 |
|  | 总磷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.5 |
|  | 石油类 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.125 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 1 |
|  | 动植物油 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 |
| 备注：①表7-10中所有点位SS、总磷浓度，以及厂区生活污水进口（YS18001013）、厂区生活污水出口（YS18001014）氨氮浓度由四川省环境监测总站委托四川省天晟源环保股份有限公司（计量认证编号162312050113）分析，报告号天晟源（2018）第JS009号。 ②厂区废水站进口（YS18001011）、厂区废水站出口（YS18001012）pH值、COD、氨氮、BOD5监测值由雅化集团委托四川省同一环境监测有限公司（计量认证编号172312050580，有效期至2023年12月13日）于2018年6月7日～8日监测，报告号TY委托检测字（2018）第06008号。 ③厂区生活污水进口（WT18008001）、厂区生活污水出口（WT18008002）pH值为四川省环境监测总站于2018年4月16日～17日补测。 |

## 7.5厂界噪声排放监测内容及结果

# 7.5.1厂界噪声监测内容

该项目厂界噪声监测内容见表7-11，监测分析方法见表7-12。

表7-11    厂界噪声监测内容

| 类型 | 点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 东厂界外1m（YS18001015） | 等效声级dB(A) | 监测2天，每天昼夜间各2次 |
|  | 南厂界外1m（YS18001016） |  |  |
|  | 西厂界外1m（YS18001017） |  |  |
|  | 北厂界外1m（YS18001018） |  |  |

表7-12    厂界噪声监测方法表

| 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | 声级计AWA6218B 066 |

# 7.5.2厂界噪声监测结果

厂界噪声监测结果见表7-13。

表7-13  厂界噪声排放结果表

| 点位 | 1月22日 | 1月23日 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) | 昼间(dB(A)) | 夜间(dB(A)) |
| 东厂界外1m（YS18001015） | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| 南厂界外1m（YS18001016） | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 |
| 西厂界外1m（YS18001017） | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 北厂界外1m（YS18001018） | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 标准值 | 65dB(A) | 55dB(A) | 65dB(A) | 55dB(A) |

## 7.6固体废物处置情况调查

该项目固体废物产生及处置情况见表7-14。

表7-14 项目固废处置情况表

| 序号 | 废渣名称 | 产生量（t/a） | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤残渣 | 0.1 | 委托四川省中明环境治理有限公司处置，并签订协议 |
| 2 | 废油、废石蜡、废含石蜡卷纸管 | 1 |  |
| 3 | 废机油及含油面纱 | 0.3 |  |
| 4 | 废乳化剂原料包装桶 | 0.8 | 由厂家回收 |
| 5 | 油相材料包装袋 | 0.2 |  |
| 6 | 废油墨桶 | 0.05 |  |
| 7 | 废硝酸铵和硝酸钠包装袋 | 15 |  |
| 8 | 废边角料 |  | 由当地环卫部门清运 |
| 9 | 污水处理设施污泥 |  |  |
| 10 | 生活垃圾 |  |  |

## 7.7污染物总量统计

对该项目排放的污染物总量进行统计，详见表7-15。

表7-15  污染物总量控制指标

| 类别 | 项目 | 环评预测值（t/a） | 监测结果推算总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.53 | 0.42 t/a |
|  | NH3-N | 0.053 | 0.0013 t/a |
| 废气 | SO2 | 5.76 | 0.0043 t/a |
|  | NOx | 3.60 | 3.37 t/a |

根据验收监测结果推算，项目废水中污染物排放总量为：COD 0.42 t/a、氨氮0.0013 t/a，项目废气中污染物排放总量为：SO2 0.0043 t/a，NOx 3.37 t/a。废水和废气的各项污染物排放总量的监测结果推算值均低于环评预测值。

## 7.8项目周边公众意见调查

针对该项目建设及试运行期间污染情况，对厂区周围受影响地区人群进行公众意见调查。验收期间对项目周围人群进行调查，发放公众意见调查表30份，收回公众意见调查表30份，有效份数28份。经统计对该项目环保工作表示满意的占93%、基本满意的占7%，公众意见调查统计结果见表7-16。

表7-16公众意见调查统计表

| 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- |
| 被调查者居住地或工作地点与 本工程的距离 | 200m内 | 200m~1km | 1km~5 km | 5 km外 |
|  | 0人 | 22人 | 6人 | 0人 |
| 您对本项目环保工作的态度 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 不清楚 |
|  | 26人 | 2人 | 0人 | 0人 |
| 如果您对本项目环保工作不满意，您是否向哪些有关部门 反映意见 | 是 | 否 |
|  | 0人 | 28人 |
| 您认为本项目对您的 主要环境影响是 | 大气 污染 | 水污染 | 噪声 污染 | 生态 破坏 | 没有 影响 | 不清楚 |
|  | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 27人 | 1人 |
| 本项目建设 对您的影响 主要体现在 | 生活方面 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不清楚 |
|  |  | 5人 | 0人 | 23人 | 0人 |
|  | 工作方面 | 有正影响 | 有负影响 | 无影响 | 不清楚 |
|  |  | 5人 | 0人 | 23人 | 0人 |

# 8 环境管理检查

## 8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况检查

该项目建设过程中，执行了环境影响评价和“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。该项目总投资2.3亿元，其中环保投资2910万元，占总投资的12.65%。

## 8.2环保治理设施的完成、运行、维护情况检查

项目工程施工中建成的主要环保设施有：处理能力为30m3/d的一体化生活污水处理装置及处理能力为200m3/d的厂内废水处理站；对主要声源采取了隔声减振等措施；产生的固体废弃物均得到相应处置。公司配备有19名专（兼）职环保管理人员，工作人员随时对环保设施进行监督管理，发现问题及时整改，并对环保设施进行保养、维护和检修，确保环保设施正常运行。

## 8.3环境保护档案管理情况检查

公司建立了完整的环保档案，与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告书、环评批复、执行标准等批复和文件）由公司安全技术部负责管理。

## 8.4环境保护管理机构和制度的建立和执行情况检查

公司建立有《环保档案管理制度》、《环保教育管理制度》、《环保信息报送管理制度》等11个环保管理制度，制度内容包括环保管理组织机构及职责、环保治理措施等，并按照相应制度执行。

## 8.5环境风险防范措施及应急预案检查

1、风险防范措施

# 风险防范措施要求与落实情况对照见表8-1。

# 表8-1  风险防范措施要求与落实情况对照表

| 序号 | 防范措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产区设置容积为2500m3的事故池2座，库区设置容积为1000 m3的事故池2座。 | 生产区设置容积为2500m3的事故池1座，库区设置容积为1000m3的事故池1座。 |
| 2 | 生产区设置容积为450m3的消防水池2座，库区设置容积为216 m3的消防水池3座。 | 生产区设置容积为600m3的消防水池1座，800 m3的消防水池1座，库区设置容积为216m3的消防水池1座。 |
| 3 | 项目区内一般区域采用水泥硬化地面，精化车间、污水收集管线、化学品库等污染区采取重点防渗防漏，设置地沟围堰、环形沟和导流沟。 | 精化车间、化学品库、污水池、隔油池均采用丙纶防渗，液态硝铵罐区采用丙仑+氯磺化防渗并设置地沟围堰，污水收集管线采用双壁波纹管防漏，各生产车间均设置环形沟和导流沟。 |
| 4 | 厂区应急预案及管理措施建设 | 项目制定有《突发环境事件应急预案》，并在雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局备案。建立有《环保档案管理制度》等11个环保管理制度，并按照相应制度执行。公司配备有19名专（兼）职环保管理人员，对环保设施进行监督管理、保养维护和检修，确保环保设施正常运行。 |

# 2、应急预案

# 公司编制了《公司突发环境事件应急预案》，并于2017年8月8日在雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局备案，备案编号511803-2017-017-L。

## 8.6卫生防护距离内搬迁落实情况检查

项目以厂区污水处理设施、干煤棚、渣场、灰库、氨水储槽（由于2台10t/h循环流化床燃煤锅炉未建，故配套干煤棚、渣场、灰库、氨水储槽均未建设）、印刷车间、乳化剂车间、炸药车间、销毁场边界外50m分别设置卫生防护距离，验收监测期间该卫生防护距离无居民分布，无环境敏感点。

## 8.7绿化及排污口规范化整治检查

厂区种植了草坪及树木；废气排气筒开设了采样孔，有采样平台；废水排放口设立了废水排放标志牌。

## 8.8环评批复要求落实情况检查

环评批复落实情况见表8-2。

表8-2 环评批复要求及落实情况对照表

| 环评批复（川环审批[2012]271号） | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施的设计，将环保措施纳入招标、施工承包合同中。项目建设同步开展工程环境监理工作，并将相关资料作为项目建设竣工环保验收的依据。 | 项目建设过程中，执行了环境影响评价和“三同时”制度，项目总投资2.3亿元，其中环保投资2910万元，占总投资的12.65%。公司配备有19名专（兼）职环保管理人员，对环保设施进行监督管理、保养维护和检修，确保环保设施正常运行。建立有《环保档案管理制度》等11个环保管理制度，并按照相应制度执行。 |
| 2、加强施工期环境管理，合理安排施工时段，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。强化施工期水土保持工作，减少对区域生态环境的不利影响。 | 施工期采用合理布局、选用低噪设备、洒水、加强机械维护保养、及时绿化等措施以防治对周围环境的影响。 |
| 3、严格按照环境影响报告书的要求。落实各项废水处理设施，实施分类收集及处理，确保外排废水经处理后达标排放；落实各项废气处理设施，确保大气污染物稳定达标排放；落实控制和减少无组织排放措施，并加强管理，确保无组织排放监控点达标；落实各项噪声治理措施，确保厂界噪声达标；落实各项固体废弃物处置措施，提高回收利用率，加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理，防止二次污染；采取有效措施，全面做好防渗漏、防腐等处理，防止地下水污染。 | 生活污水进入生活污水处理系统处理后排入青衣江，生产废水进入厂区废水站处理后排入青衣江。锅炉采用天然气作为清洁能源。通过合理布局、隔声减振对噪声进行控制。过滤残渣、废油、废石蜡、废含石蜡卷纸管、废机油及含油面纱委托四川省中明环境治理有限公司处置并签订协议；包装桶、油相材料包装袋、废油墨桶由厂家回收；废边角料、废硝酸铵和硝酸钠包装袋、污水处理设施污泥及厂区生活垃圾由环卫部门清运。对车间地面等进行了硬化。 |
| 4、严格按照环境影响报告书的要求，建设事故收集池、事故废水池等各项环保应急设施，确保事故状态下各类废水不进入地表水体，确保水环境质量安全。制定各项环境风险防范应急预案，加强生产运行过程风险防范管理、各装置及设施间的协调管理，避免和控制风险事故导致的环境污染；加强员工环保培训，结合项目实施中可能出现的环境问题制定应急预案和环境风险事故防范措施，每年不定期开展环境风险防范演练。 | 厂内生产区设置容积为2500m3的废水事故应急池1座，库区设置容积为1000m3的废水事故应急池1座。项目制定有《突发环境事件应急预案》，并在雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局备案。 |
| 5、项目以厂区污水处理设施、干煤棚、渣场、灰库、氨水储槽、印刷车间、乳化剂车间、炸药车间、销毁场边界外50m分别设置卫生防护距离，该防护距离范围现有居民4户。雅安市雨城区人民政府以《关于四川雅化实业集团股份有限公司雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目拆迁安置的承诺函》，承诺在项目试生产前完成以上居民的搬迁安置工作，请你公司配合做好相关工作。在以上居民没有全部妥善搬迁安置完成前，该项目不得投入试生产。项目确定的卫生防护距离范围内今后不得新建医院、学校、居民点等环境敏感设施，新引进项目应注意与本项目的环境相容性。 | 项目以厂区污水处理设施、干煤棚、渣场、灰库、氨水储槽（由于2台10t/h循环流化床燃煤锅炉未建，故配套干煤棚、渣场、灰库、氨水储槽均未建设）、印刷车间、乳化剂车间、炸药车间、销毁场边界外50m分别设置卫生防护距离，验收监测期间该卫生防护距离无居民分布，无环境敏感点。 |
| 6、项目实施后污染物总量控制指标： SO25.76t/a、NOX3.60t/a、COD0.53 t/a、氨氮0.053t/a。请雅安市环境保护局按照《雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目总量平衡方案》文进一步核实、确认后，在区域内解决，确保区域环境质量不恶化，并加强监督管理，确保该项目建成后区域环境质量满足相应环境功能区划的要求。 | 根据验收监测结果推算，项目废水中污染物排放总量为：COD0.42t/a、氨氮0.0013/a，项目废气中污染物排放总量为：SO2 0.0043 t/a，NOx 3.37 t/a。废水和废气的各项污染物排放总量的监测结果推算值均低于环评预测值。 |
| 7、结合运输物料的性质，优化运输路线、运输方案，危险化学品运输应避开人群集中区、饮用水源保护区等环境敏感区。落实运输、管输过程的环境风险防范措施，防止事故导致环境污染。加强各生产装置的生产协调管理，优化管道选线，管道按照国家规范设置截止阀、自动感应关闭系统等，并加强日常巡检和维护管理工作，杜绝发生泄漏污染事件。采取有效可靠的措施，保护沿线的环境敏感点和环境质量。 | 从运输距离、工具、时间、费用等方面对运输路线、方案进行优化。 |
| 8、高度重视环境安全和社会稳定工作。确保项目建设满足保护环境的相关要求，及时妥善处理公众反映的环保意见，做好解释沟通工作，杜绝因环境问题引发社会不稳定因素产生。 | 项目制定有《突发环境事件应急预案》，并在雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局备案。验收监测期间，针对该项目建设及试运行期间的污染情况，对所在地周围受影响地区人群进行公众意见调查，共发放公众意见调查表30份，收回有效公众意见调查表28份，经统计被调查者对该项目环保工作持满意和基本满意态度。 |
| 9、按照国家和地方的有关规定完善排放口、贮存（处置）场，安装废水在线监控设施。 | 厂区废水排放口设立了废水排放标志牌， 未安装废水在线监控设施。 |
| 10、项目开工前，必须依法完备行政许可相关手续。 | 项目建设过程中，执行了环境影响评价和“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。 |
| 11、项目建成后位于雨城区的老厂将关闭，公司必须严格按照原国家环保总局办公厅《关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通知》（[2004]47号）中相关要求，落实老厂区土壤、地下水监测和修复工作，不得遗留环境问题。 | 四川雅化实业集团股份有限公司委托四川国测检测技术有限公司对老厂土壤、地下水进行监测工作，并编制有《土壤环境调查报告》。 |

# 9 结论

## 9.1废气

验收监测期间，4t/h燃气锅炉、2t/h燃气导热油炉外排废气中SO2、NOx及颗粒物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准的要求。

验收监测期间，改性铵油炸药生产车间下风向厂界无组织监测点颗粒物无组织排放浓度、乳化剂车间下风向厂界无组织监测点非甲烷总烃无组织排放浓度、销毁场下风向厂界无组织监测点氮氧化物无组织排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求；废水站下风向厂界无组织监测点氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级标准的要求。

## 9.2废水

验收监测期间，厂区废水站出口外排废水pH值、色度及SS、COD、BOD5、TNT排放浓度均满足《兵器工业水污染物排放标准 火炸药》（GB14470.1-2002）标准要求；厂区生活污水出口外排废水pH值及SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、动植物油排放浓度均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。

## 9.3噪声

验收监测期间，东、南、西、北厂界噪声监测点昼、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

## 9.4固体废物

项目产生固体废弃物主要包括：过滤残渣、废油、废石蜡、废含石蜡卷纸管、废机油及含油面纱委托四川省中明环境治理有限公司处置并签订协议；包装桶、油相材料包装袋、废油墨桶由厂家回收；废边角料、废硝酸铵和硝酸钠包装袋、污水处理设施污泥及厂区生活垃圾由环卫部门清运。

## 9.5污染物总量控制

根据验收监测结果推算，项目废水中污染物排放总量为：COD 0.42t/a、氨氮0.0013t/a，项目废气中污染物排放总量为：SO2 0.0043 t/a，NOx 3.37 t/a。废水和废气的各项污染物排放总量的监测结果推算值均低于环评预测值。

## 9.6环境管理检查

该项目建设过程中，执行了环境影响评价和“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。该项目总投资2.3亿元，其中环保投资2910万元，占总投资的12.65%。公司配备有19名专（兼）职环保管理人员，对环保设施进行监督管理、维护和检修，确保环保设施正常运行。与工程有关的各项环保档案资料由公司安全技术部负责管理。公司制定了相应的环境保护管理办法及突发环境事故应急预案，该应急预案已在雅安经济开发区规划建设和安全生产环境保护局备案，备案编号511803-2017-017-L。

# 9.7项目周边公众意见调查

该项目的公众意见调查表共发放30份，收回有效公众意见调查表28份，经统计其中28名被调查者对该项目环保工作持满意态度。

综上所述，雅化集团雅安生产点搬迁技术改造项目环境影响评价制度和“三同时”制度，环保审批手续完备。该项目总投资2.3亿元，其中环保投资2910万元，占总投资的12.65%。验收监测期间，4t/h燃气锅炉、2t/h燃气导热油炉外排废气监测指标均均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准的要求。改性铵油炸药生产车间下风向厂界无组织监测点颗粒物无组织排放浓度、乳化剂车间下风向厂界无组织监测点非甲烷总烃无组织排放浓度、销毁场下风向厂界无组织监测点氮氧化物无组织排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求；废水站下风向厂界无组织监测点氨、硫化氢无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级标准的要求。厂区废水站出口外排废水pH值、色度及SS、COD、BOD5、TNT排放浓度均满足《兵器工业水污染物排放标准 火炸药》（GB14470.1-2002）标准要求、厂区生活污水出口外排废水各监测指标均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。各厂界噪声监测点昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。各类固体废弃物得到了相应的处置。根据验收监测结果推算，项目废水中污染物排放总量为：COD 0.42t/a、氨氮0.0013t/a，项目废气中污染物排放总量为：SO2 0.0043 t/a，NOx 3.37 t/a，均低于环评预测值。项目建有环保管理制度，制定了突发环境事故应急预案。该项目的公众意见调查表共发放30份，收回有效调查表28份，经统计28名被调查者对该项目环保工作持满意态度。

# 10 建议

10.1加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物全面、稳定、达标排放；

10.2认真落实各项事故应急处理措施，避免污染事故的发生。

# Text boxes

0.08

粉状真空泵排水

回用于绿化

80

1.14

4.8

0.28

2.5

0.2

中和

1.5

软化水装置排水

2.78

产品含水0.2

42.58

0.02

改性铵油炸药生产

产品含水0.08

胶状乳化炸药生产

100

20.12

1.14

1

30

80

乳化炸药生产冷却循环水

1

42.58

生活污水处理设施

改性铵油炸药生产冷却循环水

油水分离

0.2

0.2

0.04

0.16

沉淀

印刷机清洗用水

由厂外双岔沟进入青衣江

污水生化处理设施

1.5

雨水管网

锅炉定期排水

1.2

隔油、沉淀

1.2

0.96

反应罐清洗用水

0.24

5

隔油、沉淀

地坪冲洗用水

4.0

4.0

胶状乳化炸药设备冷却系统

0.5

0.5

中和

0.4

实验用水

0.1

9.5

生活用水

10

0.5

制粉废水0.02

真空泵排水35.2

原料含水5.4

图4-1   厂内一体化生化处理装置工艺流程图

生活污水

外排

污泥回流

A级生物兼氧池

O级生物接触氧池

消毒池

MBR膜池

格栅

化粪池

80

废水、废气

污泥

乳化剂生产

图4-2   厂内废水处理站工艺流程图

外排

回用于绿化

污泥外运

叠螺式脱水机

锅炉房掺烧

MBR一体化

污泥回流

好氧池

等离子体装置

调节池

污泥池

提升池

回用水池

水解酸化池

缺氧池

气浮沉淀一体机

格栅

生产废水

接触消毒池

硝酸钠（液态）

过滤

水相配置

复合油相

噪声

硝酸铵

（液态）

固废、噪声

噪声

成品入库

装药

自动包装

敏化

冷却

静态混合

预乳搅拌

加热

噪声

废水

装药

自动包装

成品入库

噪声

固废、噪声

混拌

粉化冷却

硝酸铵

（液态）

动态混合

硝酸钠（液态）

加热

水相配置

噪声

过滤

脱水制粉

复合油相

废水、废气

9.5

酯化催化剂

醚化催化剂

过滤

成品储存

静置、冷却

酯化反应

醚化反应（浓缩）

山梨醇溶液

图3-3   乳化剂生产工艺流程及产污环节图

复合蜡（固体）

包装、冷却

均化混合

熔化

乳化剂

噪声

过滤

入库

外购纸板

废气

装订

入库

检验

印刷

开槽

图3-5   纸箱生产工艺流程及产污环节图

纸张

固体石蜡熔化

悬挂输送入库

冷却

卷筒

图3-6   卷纸管生产工艺流程